DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE CORANTES ORGÂNICOS SINTÉTICOS EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

*BASTOS, Bruna M.; KURZ, Márcia H. S.; FERREIRA, Paula O.; GONÇALVES, Fábio F. *(bruninhambastos@hotmail.com )

Palavras Chave: Corantes, Tartrazina, Crepúsculo, Espectrofotometria.

Introdução/Objetivos

A atração das pessoas pelos alimentos se deve principalmente ao aspecto físico do produto do que pelo valor nutritivo que eles apresentam. Corantes são comumente adicionados aos alimentos, proporcionando coloração intensa e estável ao produto industrializado, porém se não estão dentro das normas recomendadas, podem causar vários danos a saúde da população1. A ANVISA2 estabeleceu uma lista dos corantes permitidos por lei, de acordo com o IDA, Ingestão Diária Aceitável, estabelecida pelo Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, bem como as normas elaboradas pelo Codex Alimentarius e pela Comunidade Européia. Para determinar se um produto alimentar tem ou não corantes adicionais e se esses são ou não permitidos por lei, foi desenvolvido esse trabalho, o qual utiliza a espectrofotometria como ferramenta analítica. Os corantes analisados foram o Amarelo Crepúsculo e o Amarelo Tartrazina, corantes orgânicos sintéticos artificiais, permitidos por lei.

Metodologia

Foram preparadas soluções estoque nas concentrações de 1000 mg L-1  para cada um dos corantes, através da dissolução de 0,1 g de cada com água destilada em balão volumétrico de 100 ml. A partir destas soluções estoque foram preparadas soluções de 100 mg L-1 de cada corante, usada no preparo da curva de calibração com intervalo de 1 mg L-1 à 20 mg L-1. Primeiramente, foi traçado o espectro de absorção na faixa de 300 – 550 nm para os dois corantes. Após, as soluções foram analisadas em um Espectrofotômetro de feixe duplo Hitachi U-2800, para determinação da absorbância e construção das curvas analíticas.

Amostras de alimentos:

O método foi aplicado para determinação dos corantes nos seguintes produtos alimentícios: pós para refresco, balas e chás. O preparo das amostras foi feito conforme instruções do rótulo das respectivas embalagens.

Resultados e Discussão

A partir dos espectros traçados (Figura 1) foram selecionados os melhores comprimentos de onda para os compostos, sendo de 440 nm e 500 nm para amarelo tartrazina e amarelo crepúsculo, respectivamente. A seguir foram confeccionadas as curvas de calibração para os corantes. As curvas analíticas mostraram linearidade e as equações das retas obtidas foram: y 0,0469X-0,0111; r2=0,9993 para Amarelo Crepúsculo e y=0,0413x-0,0016; r2=0,9883 para Amarelo Tartrazina.

Em situações como as que foram descritas neste procedimento, por se tratar de uma amostra binária, técnicas derivativas como a utilização do espectrofotômetro, têm sido aplicadas com sucesso, por serem mais sensíveis e seletivas. Para sua realização é necessário obter a medida do sinal do comprimento de onda, esta já previamente estabelecida, pois um dos componentes da mistura teria que ter contribuição zero, em determinado momento.

Nas amostras de suco e balas analisadas foi detectada a presença de ambos os corantes, enquanto que nas amostras de chá não foi detectada a presença dos mesmos, como era esperado.

Figura 1. Espectros de absorção para os corantes amarelo crepúsculo e amarelo tartrazina

Considerações Finais

Na literatura científica não existe um método oficial para se determinar corantes sintéticos em produtos alimentícios. Por isso optou-se por realizar este estudo em cima de um método de identificação eficaz, de baixo custo e rápido. O método por espectrofotometria mostrou-se adequado para o que se propôs, apesar de algumas dificuldades principalmente por interferências na matriz.

Referências Bibliográficas

- VIDOTTI, Eliane C.; ROLLEMBERG, Maria do C. E.; 2006, Química Nova, 29, 230-233.

- ANVISA, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, disponível em: http://www.anvisa.gov.divulga/noticias/2009/110809.htm, acessado em 03/set/2010.