Avaliação das características físico-químicas do alho (Allium sativum L.) após a secagem em camada delgada.

RODRIGUES, Marla C.K.*; COSTA, Bruna R.; PINTO, Luiz A. de A.

(*marlinha_kappaun@hotmail.com)

# Palavras Chave: Alho, pungência, secagem.

# Introdução/Objetivos

O alho, por apresentar um conteúdo de umidade de aproximadamente 65%, fica submetido à deterioração durante armazenamentos prolongados. Para evitar perdas neste sentido, o alho pode ser desidratado e processado para a obtenção de diferentes produtos, sendo utilizado como um condimento ou ingrediente padrão no preparo de alimentos e formulações (PEZZUTTI e CRAPISTE, 1997; SACILIK e UNAL, 2005).

O presente trabalho teve como objetivos avaliar a produção, a pungência e a cor do alho desidratado através da secagem em camada delgada.

# Metodologia

# A matéria-prima, o alho (Allium sativum L.), foi selecionada, descascada e fatiada em espessura constante de 3 mm. Os experimentos foram realizados em secador descontínuo, com escoamento perpendicular do ar. As temperaturas do ar de secagem foram de 50, 60, 70 e 80°C e velocidade de 1,2 m/s.

Os ensaios de umidade foram determinados segundo AOAC, 1995. A pungência das amostras foi determinada pela concentração de ácido pirúvico, segundo Schwimmer e Weston, 1961. A cor das amostras de alho foi avaliada utilizando um sistema Minolta (SRINVASA et al., 2004).

# Resultados e Discussão

A Tabela 1 apresenta os valores de produção, cor e pungência para o alho in natura e desidratado nas diferentes temperaturas utilizadas.

Tabela 1: Valores de produção, cor e pungência.

*Valor médio ± erro padrão (em triplicata). Letras iguais em mesma coluna (p>0,05). Letras diferentes em mesma coluna (p(0,05).

Pode ser observado a partir da Tabela 1, que todos os valores de produção apresentaram diferença significativa (p(0,05), e que os maiores valores foram encontrados para as maiores temperaturas do ar utilizadas, devido aos baixos tempos de secagem. O experimento com temperatura de 50ºC torna-se inviável comercialmente devido sua baixa produção, em relação aos outros valores obtidos.

A diminuição do valor do ângulo de Hue corresponde a uma diminuição da cor da amostra, ou seja, os valores de distanciam dos valores encontrados para o alho in natura. Esse comportamento foi observado para a temperatura do ar de secagem de 80ºC, que apresentou os maiores valores de perda de coloração do que nos experimentos com menores temperaturas do ar.

Os valores de pungência para o alho desidratado nas temperaturas de 50 e 60ºC (Tabela 1) não apresentaram diferença significativa (p>0,05), pois a concentração de ácido piruvico foi afetada, não somente pela temperatura do ar, mas também, pelo extenso tempo da operação na secagem a 50ºC. Nos demais experimentos, podem ser observados que os valores de pungência diminuíram com o aumento da temperatura do ar.

# Considerações Finais

Considerando os fatores estudados, o experimento que apresentou um produto desidratado com menor perda de pungência durante a operação, foi com temperatura do ar de 60ºC, porém sua produção foi 25% inferior à produção encontrada na secagem de 70ºC. Assim a escolha da melhor condição para a secagem de alho, irá depender da finalidade do produto.

# Referências Bibliográficas

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS (AOAC) (1995), Official Methods of Analysis. 14th  end, v. 1.

PEZZUTTI, A. & CRAPISTE, G.H. (1997), “Sorptional equilibrium and drying characteristics of garlic”, Journal of Food Engineering, 24(4), 509-516.

SACILIK, K.; UNAL, G. (2005) Dehydration characteristics of kastamonu garlic slices. Biosystems Engineering, 92(2), 207-215.

SCHWIMMER, S.; WESTON, J. W. (1961), Onion flavor and odor: enzymatic development of pyruvic acid in onion as a measure of pungency. Agricultural and Food Chemistry, 9(1).

SRINIVASA, P.C.; RAMESH, M.N.; KUMAR, K.R.; THARANATHAN, R.N. (2004). Properties of chitosan films prepared under different drying conditions.  Journal of Food Engineering, 63, 79–85.