ANÁLISE NUMÉRICA DO PROCESSO DE RESFRIAMENTO DE RESERVATÓRIOS TÉRMICOS CILÍNDRICOS E CÚBICOS

SAVICKI, Darci L.*, SABIM, Ingrid N., FREITAS, Luana S. de

##### Instituto de Matemática, Estatística e Física – Universidade Federal do Rio Grande– FURG

##### Caixa Postal 474 – 96201-900 – Rio Grande – RS

darcisavicki@furg.br

# Introdução

Neste trabalho investiga-se numericamente o processo de resfriamento da água no interior de reservatórios com geometria cilíndrica horizontal e cúbica inclinada em 45°, conforme mostra a Figura 1. Na simulação foi adotado o critério de que ambos os reservatórios tem o mesmo volume de líquido e de isolamento térmico. O código computacional utilizado, escrito em linguagem Fortran, resolve o sistema de equações diferenciais parciais do modelo matemático pelo Método dos Volumes Finitos.

(a)                                                         (b)

Figura 1 – a) Geometria e posição do reservatório cilíndrico. b) Geometria e posição do reservatório cúbico.

O reservatório cilíndrico mostrado na Figura 1a tem simetria em relação ao plano vertical que divide o reservatório ao meio. Assim, a simulação numérica foi feita usando-se somente a metade do tamanho físico. A forma cúbica também é simétrica em relação ao plano vertical, porém devido à rotação, qualquer corte nesta região resultaria em um contorno “serilhado”, o que dificulta a correta aplicação da condição de simetria. Por isto, optou-se para simular todo o reservatório, conforme mostrado a Figura 1b.

# Metodologia

Para fins de simulação foi adotado um reservatório cilíndrico com 0,4 m de diâmetro interno e 0,35449 m de comprimento axial. O reservatório cúbico tem aresta L=0,35449 m. Com estas dimensões, ambos reservatórios tem o mesmo volume e mesma área face.

Para o isolamento térmico, adotou-se uma espessura de 2 cm para o reservatório cilíndrico, e de 1,825 cm para o reservatório cúbico.

# Resultados e Discussão

Nas simulações, foi adotado um campo de temperatura uniforme de 60na região ocupada pelo fluido. A temperatura ambiente foi definida constante em 20 e o coeficiente de transferência de calor usado foi de 8 .

A análise dos perfis de temperatura ao longo da linha de simetria vertical mostrou que  após a primeira hora de resfriamento o padrão de estratificação térmica já fica estabelecido. Nas horas seguintes, apenas ocorreu a redução da temperatura em todo o volume do reservatório, mas o perfil de estratificação permanece praticamente inalterado.

Figura 2 – Distribuição da temperatura na região ocupada pelo fluido para ambos os reservatórios estudados.

| Figura 3- Comparação entre os perfis de temperatura para os casos cilíndrico e cúbico. | Figura 4- Evolução da temperatura média para os casos cilíndrico e cúbico. |
| --- | --- |

O resfriamento mais rápido do fluido armazenado no reservatório cúbico se deve basicamente por dois motivos: 1°- A espessura de isolamento do cubo é menor. 2°- A área externa do cubo é maior que a área externa do cilindro.  Entretanto, convém ressaltar que em ambos reservatórios usou-se o mesmo volume de isolamento térmico.

# Considerações Finais

O modelo matemático apresentado permitiu determinar com precisão os campos de temperatura e velocidade no interior de reservatórios térmicos cilíndricos e cúbicos com perda de calor para o ambiente e estratificação térmica. Após 8 horas de simulação, verificou-se que a temperatura máxima e mínima do fluido ocorrem no reservatório cúbico inclinado, o que significa dizer que nesta geometria se obtém uma maior estratificação térmica. Por outro lado, o reservatório cilíndrico apresentou menor perda de calor para o ambiente.

# Referências Bibliográficas

Savicki, Darci Luiz, 2007. Análise Numérica Tridimensional e Investigação Experimental do Comportamento Térmico e Hidrodinânico de Reservatórios Térmicos Cilíndricos, Programa de Graduação em Engenharia Mecânica da UFRGS.