Correntes de maré na costa do Rio Grande do Sul

Ávila, R.A., Costa R.L., Möller, O.O.

Palavra chave: Correntes de maré

Introdução

A costa do RS é dominada por efeitos de vento e de descarga fluvial (Moller et al, 2008). A maré, que se apresenta em um regime de micromaré mista com predominância diurna (Fernandes et al., 2005; Möller et al., 2007) é considerada um fator secundário. No entanto, pouco se sabe sobre o comportamento da maré nesta região que, por estar situada em torno de 30°S de latitude, pode apresentar componentes de caráter inercial com períodos que se confundem com o da onda dominante da maré.  Assim, este trabalho tem por objetivo avaliar o comportamento das correntes de maré através da determinação das principais componentes harmônicas e da observação e cálculo das elipses destas componentes.

Metodologia

Neste trabalho foram utilizadas séries temporais de velocidade e direção de correntes obtidos por um perfilador acústico de 1.0 MHz de freqüência da marca SONTEK fundeado na plataforma interna do RS, nas proximidades do Parcel do Carpinteiro (32° 14,889’ S e 051° 45,130’ W) em 25 metros de profundidade, o qual coletou dados de agosto a novembro de 2008.

Para a análise as séries foram decompostas em duas componentes, uma transversal e outra longitudinal à costa, conforme descrito por Miranda et al. (2002). Em seguida, foram filtradas com um filtro passa baixa do tipo lanczos-cosseno (Thompson, 1983) para retirada da alta freqüência. Esses dados filtrados foram subtraídos dos dados não filtrados para obtenção dos eventos relativos à maré.

Figura 1. Local do fundeio

Resultados e discussão

As séries temporais de correntes de maré demonstram que há uma maior variabilidade da componente longitudinal à costa Isso ocorre devido à maior influência da topografia que atua sobre às correntes transversais.

Tabela 1. Variância por componente da corrente

| Transversal | 0,0068 |
| --- | --- |
| Longitudinal | 0,0080 |

A análise harmônica revela a predominância diurna da onda de maré com maiores amplitudes nas ondas de O1 e K1. Era esperado que secundariamente apareceriam as componentes semi-diurnas, S2 e M2. Porém ocorre que a componente quarta-diurna M4, aparece com maior amplitude do que estas. Isto demonstra que esta onda quarta-diurna não é um desdobramento da M2 em águas rasas (overtide) e sim uma oscilação de plataforma com período de 6 horas. O mesmo comportamento foi observado por Möller et al. (2007) para os níveis no interior da Lagoa dos Patos. Especula-se que possa ser gerada como um dos harmônicos da circulação inercial.

Tabela 2. Análise harmônica

|  | Transversal | Longitudinal |
| --- | --- | --- |
|  | Amp. (m) | Fase (°) | Amp.(m) | Fase (°) |
| O1 | 0.0085 | 87.23 | 0.0328 | 123.59 |
| K1 | 0,0142 | 16,23 | 0,0159 | 111,63 |
| M2 | 0,0037 | 68,73 | 0,0167 | 70,74 |
| S2 | 0.0060 | 177.55 | 0.0025 | 138.37 |
| M4 | 0,0087 | 4,15 | 0,0148 | 357,42 |

As elipses de maré demonstram que as componentes M2 e M4 ocorrem predominantemente no eixo longitudinal, evidenciando  a amplitude dessas componentes nessa direção, enquanto que as outras formam elipses,

Tabela 3. Elipses de maré

|  | Semi eixo maior (m/s) | Excentricidade | Fase (°) | Orientação (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 0,0213 | -0,2486 | 121,79 | 77,94 |
| K1 | 0,0213 | 0,8629 | 128,93 | 109,85 |
| M2 | 0,0229 | 0,0074 | 70,64 | 77,51 |
| S2 | 0,0113 | -0,2369 | 172,88 | 19,01 |
| M4 | 0,0251 | -0,0513 | 359,14 | 59,63 |

Referências

Fernandes, E.H.L., Mariño-Tapia, I., Dyer, K.R. & Möller, O.O. 2004. The attenuation of tidal and subtidal oscillations in the Patos Lagoon estuary. Ocean Dynamic, 54:348-359.

Miranda, L. B., Mendes, B. & Kjerfve, B. 2002. Principios de Oceanografia Física de Estuário. edusp.

Möller, O.O., Castaing, P., Fernandes, E.H.L. & Lazure, P. 2007. Tidal frequency dynamics of a southern Brazil coastal lagoon: choking and short period forced oscillations. Estuaries and Coasts 30: 311-320.

Möller, O.O., Piola, A.R., Freitas, A.R. & Campos, E.J.D. 2008. The effects of river discharge and seasonal winds on the shelf of the southeastern South America. Continental Shelf Research 28:1607-1624.

Thompson, R. O. 1983. Low-Pass Filters to Suppress Inertial and Tidal Frequencies. Journal of Physical Oceanography , 13, 1077-1083.