Resistência ao cisalhamento de uma camada muito estratificada do subsolo do Superporto do Rio Grande

* SCOTT HOOD, Eduarda S.; PINTO, Paula B.; BASTOS, Cezar A.B.; GOULARTE, Cristina L. (*eduardascotthood@yahoo.com.br)

# Palavras-chave: Solo marinho, Superporto do Rio Grande, Resistência ao Cisalhamento

# Introdução/Objetivos

# Solos sedimentares marinhos caracterizam-se pela alternância de sedimentos finos e arenosos. Esta variação litológica pode configurar camadas e lentes centimétricas ou milimétricas, aleatórias e pouco previsíveis. A modelagem do comportamento do solo quanto à resistência, deformabilidade e drenagem torna-se complexa nestes materiais.

# A partir de dados de investigação geotécnica para a obra do Estaleiro Rio Grande, Dias et al. (2008) apresenta um modelo estratigráfico para a região do Superporto de Rio Grande (Fig. 1). A coleta de quatro blocos de amostra indeformada na profundidade de 15 m, durante a escavação do dique seco, constituiu uma situação privilegiada de amostragem (Fig. 1). Com base no modelo estratigráfico e nas características do solo concluiu-se que esta amostragem é representativa da CAMADA B. O registro fotográfico do bloco (Fig. 1) ilustra a alternância de argila siltosa (material escuro) e erráticas lentes de areia (material claro).

# Este artigo apresenta resultados da caracterização e parâmetros de resistência por meio de ensaios de cisalhamento direto dos diferentes materiais desta camada.

# Figura 1. Perfil estratigráfico, procedimentos de amostragem e moldagem de amostra

# Metodologia

# O ensaio de cisalhamento direto foi selecionado para avaliar a resistência ao cisalhamento dos materiais. As razões são: a) impossibilidade na moldagem de corpos de prova cilíndricos para ensaios triaxiais, dada a pequena espessura dos estratos argilosos; b) possibilidade de avaliar a resistência nos planos de interface entre estratos argila e lentes de areia e c) vantagem no uso do mesmo ensaio para os diferentes materiais envolvidos.

# As amostras dos estratos argilosos e da interface argila-areia foram moldadas com anéis biselados de 6 cm de diâmetro e 2 cm de altura (Fig. 1). As amostras das lentes de areias foram reconstituídas nos anéis e pré-carregadas sob tensão normal de 200 kPa, buscando restabelecer o estado de compacidade.

# Para o material do estrato argiloso e para a interface argila-areia foram realizados ensaios lentos e rápidos inundados, com velocidades de cisalhamento de 0,0277 e 0,277mm/min, respectivamente. Para o material das lentes de areia, foram realizados somente ensaios lentos. Em cada série foram cisalhados três corpos de prova sob tensões normais entre 50 e 300kPa.

# Resultados

A Fig. 2 resume os resultados obtidos na caracterização dos materiais e apresenta as curvas granulométricas.

Figura 2. Curvas granulométricas e caracterização dos materiais

A Tabela 1 apresenta os dados dos ensaios de cisalhamento direto. A Fig. 3 apresenta os parâmetros de resistência e o conjunto das envoltórias de resistência.

Tabela 1. Resultados dos ensaios de cisalhamento direto

Figura 3. Envoltórias e parâmetros de resistência ao cisalhamento

# Conclusões

# As principais conclusões obtidas são:

# - O solo dos estratos argilosos trata-se de uma argila siltosa de elevada plasticidade, classificada como MH e A7-5. Mostra-se coesivo (c ( 50 kPa) e com baixo ângulo de atrito (Φ ( 14º);

# - As lentes arenosas são constituídas por areia fina siltosa não plástica, classificada como ML e A4. Apresentam ângulo de atrito típico de depósitos arenosos finos eólicos litorâneos (Φ ( 31º) e coesão praticamente nula;

# - A interface entre os materiais mostra valores intermediários de coesão e ângulo de atrito.

# Referência Bibliográfica

# C.R.R. Dias, C.A.B. Bastos, C.L.S. Pedreira, A.R. Schuler, e L.A. Schmitt “Caracterização do Subsolo do Superporto de Rio Grande a Partir de Novas Investigações Geotécnicas para Obras Portuárias”. IV Congresso Luso-Brasileiro de Geotecnia, SPG, Coimbra/PT, Vol. 1, p.375-382. 2008.