Interesterificação de gordura da pele de frango(GPF) e ácidos graxos ramificados(AGR)

LEMOS, Gabriela*, FEDDERN, Vivian, BADIALE-FURLONG, Eliana, SOUZA-SOARES, Leonor A.

* gabrielalemosmendes@gmail.com – Bolsista IC/FAPERGS

# Palavras Chave: lipase, ácidos graxos, pele de frango

# Introdução/Objetivos

A pele de frango é um coproduto da agroindústria, considerada como resíduo. Gera custos de eliminação, problemas ao meio ambiente, além do desperdício de um produto com potencial alimentício (OCKERMAN e HANSEN, 1994). Sua gordura contém cerca de 50% de ácidos graxos mono-insaturados (AGMI), principalmente o oleico, associado à redução do risco de enfermidades cardiovasculares (LEE e FOGLIA, 2000).

Ácidos graxos ramificados presentes em lipídios de fungos e bactérias, em 1% ou menos, em relação aos totais (TYRRELL, 1968), interessam à indústria cosmética e de lubrificantes (BIERMANN e METZGER, 2008). Segundo Kinsman (1979), AGR e seus derivados têm boa estabilidade oxidativa, térmica, e melhor solubilidade, em relação aos de cadeia linear. Amplamente distribuídos, permanecem exóticos em eucariotos, cuja origem e funções fisiológicas não são compreendidas (CYBERLIPIDS, 2010).

No trabalho produziram-se lipídios modificados ricos em ácidos graxos essenciais a partir da GPF e AGR, utilizando lipase sn-1,3 específica. A literatura carece de trabalhos com tais substratos. Portanto, é interessante a obtenção dos mesmos, considerando a riqueza em AGMI presentes na GPF, além das propriedades físico-químicas e tecnológicas dos AGR.

# Metodologia

A reação de interesterificação do tipo acidólise foi realizada em reatores de vidro encamisados a 60 ºC, em sistema com e sem solvente (0,5 mL hexano) até 24 h, utilizando 10% de enzima (Lipozyme® RM IM, de R. miehei) e relação molar 4:1 dos substratos AGR:GPF.

Após a reação, as amostras foram metiladas conforme Feddern (2010). O resíduo obtido foi ressuspenso com 50 µL de heptano e injetado no cromatógrafo gasoso (Thermo Scientific DSQ II - TRACE GC ULTRA, USA) para separação dos ácidos graxos. As temperaturas do injetor e detector foram respectivamente, 250 e 270 ºC, sendo as condições descritas no Quadro 1. Foi utilizada coluna capilar de sílica fundida (30x0,25mmx0,25µm). O tempo total da corrida foi de 59 min. Os picos foram identificados pela comparação dos tempos de retenção das amostras com os dos padrões, com o auxílio do software Xcalibur 2.0.7 (Thermo Fisher Scientific).

Quadro 1. Condições cromatográficas.

| Temperatura inicial da coluna (ºC) | Tempo de permanência (min) | Temperatura final da coluna (ºC) | Taxa (ºC/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 3 | 88 | 6 |
| 88 | 0 | 166 | 20 |
| 166 | 3 | 250 | 2 |

# Resultados e Discussão

No sistema sem solvente, a agitação foi difícil devido à pouca quantidade de amostra disponível. A adição de solvente, após a adição dos substratos, foi mais eficiente. Verificou-se durante a interesterificação, tanto com solvente como sem, que os teores de ácido palmítico (saturado) na GPF, diminuíram de 23% para cerca de 6-8%. O ácido graxo essencial linolênico aumentou de 2% para 10-16% dependendo do uso do solvente.

# Conclusão

Foi possível a obtenção de lipídios modificados contendo triacilgliceróis com ácidos oleico, linoleico e linolênico.

# Referências Bibliográficas

BIERMANN,U.; METZGER,J. Synthesis of alkyl-branched fatty acids. Eur. J. Lipid Sci. Technol., v.110, p.805-811, 2008.

FEDDERN, V. Produção de lipídios funcionais por ação de lipase fúngica. Tese (Eng. e Ciência de Alimentos), FURG, 2010.

KINSMAN, D.V. Isostearic and other branched acids. JAOCS, v.76, p.823A-827A, 1979.

LEE,K.T.; FOGLIA,T.A. Synthesis, purification, and characterization of structured lipids produced from chicken fat. JAOCS, v.77, n.10, p.1027-1034, 2000.

OCKERMAN,H.W.; HANSEN,C.L. Industrialización de subproductos de origen animal. Zaragoza, España, Editorial Acribia S.A.: 1994, p. 387.

TYRRELL,D. The fatty acid composition of some Entomophthoraceae. II.The occurrence of branched-chain fatty acids in Conidiobolus denoesporus Drechsl. Lipids, v.3, n.4, p.368-372, 1968.