Aplicação da radiometria para caracterização da vegetação aquática submersa no estuário da lagoa dos patos (rs, Brasil)

Gianasi, B.L.1*; De Oliveira, A.O.2; Pereira Filho, W 3; Araujo, M. L. V. 1; Copertino, M. S.1

1Laboratório de Ecologia Vegetal Costeira e 2Laboratório de Oceanografia Geológica. Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Oceanografia. Caixa Postal 474. Cep: 96201-900 - Rio Grande, RS–Brasil.*lainettibr@hotmail.com

3 Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Geociências. Cep: 97105-900 - Santa Maria, RS – Brasil. waterloopf@gmail.com

Palavras Chaves: Vegetação Aquática Submersa, Reflectância, Lagoa dos Patos.

Introdução

As Fanerógamas marinhas formam um importante habitat no Estuário da Lagoa dos Patos. Este corpo lagunar possui papel fundamental na manutenção da biodiversidade e das produtividades dos ecossistemas costeiros. Nas últimas décadas o estuário está sofrendo processo de modificação e redução das pradarias de fanerógamas marinhas submersas, as quais ocupavam extensas áreas rasas. A elaboração de planos de monitoramento a fim de identificar estas modificações é muito importante, e o sensoriamento remoto é uma das técnicas que vem se destacando nesta área.  Além das já utilizadas imagens de satélite, o uso de espectrorradiômetro portátil também é uma ferramenta, que aliada às imagens, tende a mostrar ótimos resultados (Dekker et al., 2005). O objetivo deste trabalho é identificar a assinatura espectral da vegetação aquática submersa no Estuário da Lagoa dos Patos, a fim de calibrar as informações geradas nas imagens do satélite Landsat 5TM.

Metodologia

Utilizou-se o espectrorradiômetro portátil de campo FieldSpec® HandHeld que produziu dados na faixa de 400 a 900nm  do espectro eletromagnético. Foram escolhidas três áreas do estuário para realizar as campanhas de campo no ano de 2010, que são o Saco do Arraial, Ilha das Pombas e Ilha da Pólvora. As coletas de reflectância se detiveram em locais com e sem a presença das pradarias, além de locais rasos e fundos. Além disso, também foram coletadas amostras de água de cada ponto amostrado com o espectrorradiômetro para análise em laboratório do material em suspensão, clorofila, matéria orgânica, biomassa de vegetação aquática submersa, material para identificação da vegetação e coleta de dados ambientais como condição do tempo, velocidade e direção do vento, temperatura do ar e da água, cor da água, rugosidade, profundidade, disco de Secchi e salinidade. Foram realizadas três saídas de campo nas dadas 24/02/2010, 25/03/2010 e 02/06/2010, datas estas próximas da passagem do satélite Landsat pela região.

Resultado e Discussão

Os dados coletados com o espectrorradiômetro foram graficados utilizando a curva média de cada região (Figura 1). Isto permitiu eliminar erros na captação da reflectância. Os dados ambientais foram plotados em gráficos (Figura 2) que mostra a variação da biomassa da vegetação em cada local amostrado no Saco do Arraial na data de 25/03/2010. Estes dados são de extrema importância na interpretação dos espectros, já que os componentes de água costeiras podem confundir com a resposta da vegetação submersa. Até o momento foi possível a elaboração de quarenta e cinco gráficos de reflectância de áreas rasas com e sem vegetação e de áreas profundas. Esta etapa é fundamental para a compreensão do comportamento espectral da vegetação do estuário Lagoa dos Patos.

Figura 1: Curva de Reflectância média do Ponto 5 - Saco do Arraial.

Figura 2: Biomassa aérea dos pontos de coleta - Saco do Arraial.

Considerações Finais

Os dados coletados ainda estão em fase de análise, a fim de garantir uma boa interpretação dos dados. A etapa seguinte será a calibração as imagens Landsat que permitirá a distinção de fundos vegetados e não vegetados.

Referências Bibliográficas

Dekker, A. G; Brando, V. E; Anstee, J. M. 2005. Retrospective seagrass change detection in a shallow coastal tidal Australian lake. Remote Sensing of Environment 97 415 – 433.