CONCENTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE β-GALACTOSIDASE POR ULTRAFILTRAÇÃO

Fabrício de Oliveira Molon

Alexandre da Silva Fagundes

Ailton Cesar Lemes

Marco Di Luccio

Susana Juliano Kalil

Palavras Chave: separação, membrana filtrante, proteínas.

Resumo

Para viabilização da utilização industrial da enzima β-galactosidase na elaboração de alimentos e fármacos destinados a pessoas intolerantes à lactose são necessários processos de concentração e separação simples que sejam viáveis para aplicação em larga escala. A ultrafiltração (UF) é um processo de biosseparação poderoso para concentração e, em alguns casos, para purificação de bioprodutos, como enzimas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do pH e massa molar de corte das membranas na concentração e purificação da enzima β-galactosidase por UF, verificando os melhores parâmetros para esse processo, levando-se em consideração a recuperação total, fator de purificação, retenção de atividade e proteína, e o fator de concentração para atividade, proteína e volume. Os ensaios de UF foram realizados em triplicata, em uma unidade de bancada tipo dead-end, de volume útil de 200 mL, agitada por uma barra magnética e mantido à 4ºC. Foram testadas membranas com massas molares de corte de 30, 50, 60 e 100 kDa, e pH de 6,5, 7,0 e 7,5. Os resultados obtidos com as diferentes membranas nos três valores de pH estudados, de modo geral foram semelhantes, possibilitando concentrar o extrato enzimático em até 8,1 vezes, e purificar 1,3 vezes, esta técnica apresenta grande potencial, pois conseguiu atingir elevados valores de recuperação da enzima, em torno de 112,7% devido à possível remoção de inibidores do meio. Agradecimentos: CNPq e FAPERGS.