PROJETO DE UMA UNIDADE EMBARCADA DE PRODUÇÃO DE HIDROCARBONETOS LÍQUIDOS SINTÉTICOS A PARTIR DO GÁS NATURAL

Mirella Simões Santos, Aline Silva de Araújo, Gabriela Reimbrecht Garcia,

Priscila Geisler Balheigo, Renato Dutra Pereira

Palavras Chave: gas-to-liquid, gás natural, offshore

A vasta disponibilidade do gás natural offshore no país torna muito atraente o investimento na sua transformação em combustíveis líquidos sintéticos. A tecnologia Gas-to-liquid (GTL) permite o aproveitamento do gás natural associado em plataformas distantes da costa, através da obtenção de produtos de maior densidade energética, aumentando a viabilidade de armazenamento e transporte até a costa. Os combustíveis obtidos por meio do processo GTL possuem alta qualidade e baixíssimo teor de emissão de particulados e enxofre.  Este trabalho teve por objetivo projetar uma unidade embarcada de produção de hidrocarbonetos líquidos sintéticos a partir do gás natural. Para tal, realizou-se um levantamento possibilitando a criação de uma base de informações úteis. Após, utilizando-se da metodologia de projeto apresentada por Douglas e Timmerhaus, definiu-se que a unidade operará em regime contínuo. Realizou-se no software Excel balanço material e energético na estrutura de entrada e saída do processo para dois cenários, que se diferenciavam pela distribuição de produtos obtidos. A análise desta estrutura concluiu que uma maior produção de gasolina implica em um maior potencial econômico no projeto, devendo assim as condições de operação da unidade serem voltadas a uma maior produção desta. Definidas estas condições, realizou-se balanços de massa e energia para as estruturas de reciclo e de separação do processo, assim como a análise do potencial econômico para o processo GTL embarcado.