PROCESSAMENTO DE DADOS DE CORRENTES OBTIDOS A PARTIR DE UM LOWERED ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER (LADCP)

André Freitas da Silva, Carlos Cesar Yoshihiro Otuka Fujita

Palavras Chave: LADCP, correntes, processamento, oceanografia

Resumo

O Perfilador Acústico de Corrente (LADCP) é uma importante ferramenta nos estudos de correntes dos oceanos, pois esse equipamento perfila verticalmente a coluna d’água obtendo direção e intensidade de corrente com alto nível de resolução. Apesar de seu uso ter se intensificado na última década, o processamento dos dados é complexo e os pacotes disponíveis apresentam soluções matemáticas distintas para a obtenção dos perfis, pois foram elaborados para situações diferentes de perfilagem (i.e. águas rasas ou profundas). Nesse sentido, o principal objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho do processamento de dados de LADCP adicionando dados auxiliares de latitude, longitude, pressão, salinidade e temperatura. Utilizou-se para tal, dados de LADCP, CTD e GPS de estações oceanográficas do cruzeiro oceanográfico PATEX (PATagonian EXperiment) realizado em Jan/2009. Nesse trabalho apresentaremos os resultados preliminares do uso de dados auxiliares nas medições de corrente no processamento a partir do pacote de rotinas LDEO v.10.8b em ambiente MatLab®. Em linhas gerais, verificou-se que o uso dos dados auxiliares melhora significativamente o resultado, pois adiciona correções de velocidade do som, densidade da água e deriva do navio, obtendo-se diferenças de até 50% no valor médio da velocidade zonal e 10% na meridional, indicando que o uso de dados auxiliares é de extrema importância nas medições de corrente.