ANÁLISE EXPERIMENTAL DO DESEMPENHO DE UM REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Hogier Luiz G. Almeida, Jonas M. Sardena, Carlos Alberto S. Felipe, Marcelo M. Galarça, Ivoni C. Acunha Jr.

Palavras Chave: eficiência energética, refrigerador doméstico, condensador, calorímetro

Nas ultimas décadas a preocupação com o uso racional dos recursos naturais tem aumentado, o que tem levado a criação de tecnologias cada vez mais eficientes. Isso tem feito com que os países passem a adotar padrões mais exigentes de eficiência energética para refrigeradores e outros aparelhos eletrônicos. A avaliação de refrigeradores domésticos e freezers, embora possa propiciar uma pequena redução energética, quando comparada a grandes sistemas de refrigeração, pode trazer uma significativa contribuição à matriz energética nacional, haja vista a grande quantidade de equipamentos em operação em residências. Estima-se que a refrigeração doméstica é responsável por 30% da energia elétrica consumida nas residências no Brasil. Isso justifica o esforço da indústria para fabricar refrigeradores e freezers cada vez mais eficientes, imprescindíveis para conquistar o mercado consumidor. O objetivo deste trabalhou foi o de avaliar experimentalmente o desempenho de um refrigerador doméstico operado sob condições de temperatura e umidade relativa do ar controladas. Os experimentos foram conduzidos em um calorímetro balanceado, que possibilitou simular as condições ambientais típicas de verão de algumas cidades brasileiras, tais como Florianópolis e Maceió, além das condições especificadas pela ISO 8187, que especifica as condições em se deve avaliar o desempenho de refrigeradores domésticos. A performance do refrigerador foi verificada em termos do seu consumo médio de energia nas diferentes condições impostas.