ESTUDO DA VIABILIDADE DE NOVAS APLICAÇÕES DE OSCILAÇÃO MAGNÉTICA DE ARCOS DE SODLAGEM

Nome dos autores:

Arthur Sequeira Gonçalves (PET Mecânica);

Ricardo Gabriel Hübner (PET Mecânica).

Palavras Chave: Soldagem, Oscilação de Arco, Deflexão Magnética.

Resumo

Junto com o desenvolvimento das mais diversas áreas de construção mecânica e naval, cresce a demanda por grande número de profissionais qualificados. Dentre as áreas da construção naval em particular, uma das mais importantes e talvez a que mais tem sofrido com escassez de mão-de-obra especializada é a área de soldagem. Uma das alternativas para minimizar este problema seria investir em novas tecnologias ou mesmo aprimorar tecnologias e processos já existentes para aumentar a produtividade de operações de soldagem. Uma opção, ainda pouco explorada, é o desvio do arco de soldagem através de campos magnéticos, algo relativamente simples de se fazer já que o arco elétrico, sendo condutor de eletricidade, é prontamente defletido quando submetido a um campo magnético externo. Como esta técnica de soldagem ainda é pouco explorada e devido ao seu potencial, o objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade de novas aplicações da mesma a partir de um estudo inicial da formação do cordão de solda em função de variáveis de oscilação e de soldagem. São apresentadas justificativas para o desenvolvimento de novas aplicações de deflexão magnética de arcos de soldagem e quais parâmetros devem ser controlados para tornar essas aplicações viáveis.