Projeto de flip-flops tipo D com baixo consumo de potência

Nome dos autores:

João Vitor Ferreira Brun, Paulo F.  Butzen, Cristina Meinhardt

Palavras Chave: Microeletrônica, Flip-flop, Dimensionamento, Potência, Desempenho

Resumo

Atualmente, a microeletrônica está cada vez mais integrada no dia-a-dia da maioria das pessoas. Principalmente porque uma grande parte dos circuitos integrados tem por finalidade o uso em dispositivos portáteis, sendo desejável um baixo consumo de potência. No projeto de circuitos integrados, espera-se atingir sempre a melhor relação entre desempenho, consumo de potência e área física, obedecendo às restrições de projeto. Um dos principais componentes desses dispositivos é o flip-flop, sendo utilizado para implementar registradores. O projeto de flip-flops envolve sua caracterização, dimensionamento e a redução do consumo de potência. Os registradores utilizados nesta pesquisa são flip-flops tipo D, pois é o tipo mais adotado em aplicações digitais. A metodologia empregada no projeto adota dois modelos de flip-flops D: o TSPC e o DTG, ambos dinâmicos. A descrição e simulação dos circuitos são realizadas no simulador elétrico NGspice, utilizando os modelos da tecnologia preditiva de 32nm. A técnica de redução de consumo de potência é a operação de circuitos com redução da tensão de alimentação. Para isso, a tensão VDD é reduzida até atingir valores próximos a tensão de limiar. Os resultados obtidos de potência e desempenho permitem a comparação entre os circuitos projetados, avaliando os dois modelos de flip-flops modificados para baixo consumo de potência através da comparação com os circuitos originais.