AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE BIOCOMBUSTÍVEIS ALGAIS DURANTE A COMBUSTÃO INTERNA USANDO MODELAGEM MOLECULAR QSPR

Miral Miranda Neto, Eriksen Koji Miyasaki, Joaquín Ariel Morón-Villarreyes

Palavras Chave: Biodiesel, Algas, Modelagem molecular QSPR, Combustão interna

Resumo

Nos lipídeos algais a presença de ácidos graxos poliinsaturados conferem ao biocombustível excelentes propriedades fluidodinâmicas, porém as mesmas podem prejudicar certos aspectos deste. Neste trabalho utilizou-se a modelagem molecular QSPR (Quantitative Structure Property Relationships) utilizando descritores moleculares simples como o tamanho da cadeia graxa (), número de ligações duplas () e tamanho da cadeia carbônica do álcool () usado na esterificação  do óleo algal, para determinar o índice de cetano (IC), que é um indicador da qualidade de autoignição de um combustível. Também foi obtida a distribuição estatística dos diâmetros das micro-gotículas dos biodieseis metílico e etílico algais na combustão interna. Observou-se que o IC do biodiesel metílico aumenta com o número de carbonos e diminui com o número de insaturações. Nota-se que os ésteres metílicos e etílicos apresentam excelentes propriedades fluidodinâmicas devido à alta insaturação, porém quando utilizados puros não são atingidas as especificações relativas a estabilidade  oxidativa ou ao IC. Ao final do projeto será obtida a distribuição estatística das microgotículas dos biodieseis algais após injeção, e uma estimativa do retardo da ignição (ignition delay time). O estudo destes parâmetros permitirá uma seleção das algas com melhor desempenho no funcionamento sincronizado de motores de quatro tempos.