CONSTRUÇÃO DE UM MINITOMÓGRAFO PARA PEQUENOS ANIMAIS MARINHOS

Nome dos autores:

Gabriel Sehn Abib, Renato Glauco de Souza Rodrigues

Palavras Chave: tomografia computadorizada, ensaios não-destrutivos, imagens médicas, física médica.

Resumo

Introdução: as técnicas de reconstrução tomográfica foram pioneiramente aplicadas na área médica, mas expandiram-se para muitas outras áreas. A utilização da técnica de tomografia computadorizada para a reconstrução de imagens em medicina e biologia apresenta diversas vantagens sobre as técnicas invasivas por permitir ensaios não-destrutivos do corpo analisado. O estudo da anatomia de pequenos animais marinhos, por exemplo, podem ser feitos sem o sacrifício dos animais, ou qualquer outro tipo de ação invasiva. Objetivos: o presente projeto de pesquisa visou à construção de um mini-tomógrafo a partir da sucata de equipamentos existentes nos laboratórios da FURG. A sua finalidade proporcionou o estudo do desenvolvimento dessa técnica não-invasiva e também para a análise estrutural de um corpo de prova. A pesquisa está em andamento e as primeiras imagens de um corpo de prova já foram reconstruídas. Metodologia: com todo aparato disponível, que são eles: o motor C.C com disco acoplado em seu eixo; a câmera escura acoplada de uma câmera de vídeo e de uma tela ecrã (intensificador de imagem rudimentar); os programas para a reconstrução da imagem tomográfica; a fonte de raios‐X do laboratório da Física Médica; obtivemos os primeiros sinais para reconstrução de imagens do míni tomógrafo. Resultados: o tomógrafo já foi construído e as primeiras imagens foram obtidas, porém faltam alguns aprimoramentos finais para aumentar a aplicação do aparelho em questão.