ESTUDO DE CONVERSORES DE ENERGIA DAS ONDAS DO MAR EM

ENERGIA ELÉTRICA

Josiara Novôa, Wagner Koller, Leonardo Machado, Jeferson A. Souza, Luiz A. O. Rocha

Palavras Chave: Galgamento, Coluna d’água oscilante, Absorção pontual, Análise experimental, Protótipo

Resumo

A demanda energética atual mobiliza a comunidade científica a pesquisar acerca da exploração de fontes de energia alternativas, sua conversão e transmissão de forma sustentável e viável. Umas destas linhas de pesquisa concentram-se na exploração e conversão da energia das ondas do mar em energia elétrica. Os oceanos contêm enormes recursos de energia que podem ser explorados, contribuindo de forma significativa para suprir esta demanda. O Brasil possui um grande potencial para gerar este tipo de energia, pois possui uma costa extensa e boa parte da população brasileira vive na região litorânea, onde a geração deste tipo de energia pode ser aproveitada sem grandes custos de transmissão. Os sistemas de aproveitamento de energia das ondas podem utilizar turbinas a ar, turbinas hidráulicas ou sistemas hidráulicos acoplados a geradores elétricos. Este trabalho tem por objetivo a construção de três protótipos conversores de energia das ondas do mar em energia elétrica, sendo eles: Galgamento, Coluna d’água oscilante e Dispositivo com eixo simétrico de absorção pontual. Já foram desenvolvidos no laboratório Termofluidico da Escola de Engenharia um protótipo, em escala reduzida e não instrumentado, de um dispositivo do tipo galgamento, onde foi possível demonstrar o princípio de funcionamento gerando energia para ligar uma lâmpada de 2 V. Estes equipamentos deverão ser testados e seu desempenho comparado. Primeiramente os testes serão realizados num tanque de ondas tendo-se como meta a médio/longo prazo o desenvolvimento de protótipos em escala maior que para serem testados no mar.