PRODUÇÃO DE BIODIESEL DE BLENDAS MAMONA:SOJA E DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE GLICERÍDEOS TOTAIS

Vinícius de F. Granjão*(IC), Renata R. de Moura(PG), Franciéli J. P. Callegaro (IC), Adriana N. Dias (PQ), Ednei G. Primel (PQ) e Marcelo G. Montes D’Oca (PQ).

Palavras Chave: Biodiesel, blenda de oleaginosas, transesterificação-esterificação

Resumo

Estudos mostram que o biodiesel obtido com até 30% de óleo de mamona e 70% de óleo de soja além de atender as normas da ANP atendem às especificações européias que são restritivas ao biodiesel de soja, o que justifica a necessidade de desenvolver metodologias tanto para produção de ésteres de misturas quanto para determinação da qualidade do mesmo. O objetivo deste trabalho foi produzir ésteres metílicos de soja, mamona e da mistura mamona:soja (30:70) e determinar o índice de acidez, os teores de glicerol livre e total, mono-, di-, e triglicerídeos. Os mesmos foram produzidos em duas etapas: 1°: Transesterificação, alcalina com 1% NaOH em relação a massa de óleo, e uma razão molar de 6:1 (álcool:óleo), a 60°C, seguida da adição “on pot” de ácido, para a neutralização dos sabões; 2°: Esterificação, realizada com 10% H2SO4 em relação a massa de ácido graxo no biodiesel e razão molar 60:1 (álcool:AG). Os ésteres foram analisados por cromatografia gasosa com detecção por ionização em chama (GC-FID), onde foram determinados os teores de glicerol livre e total, mono-, di-, e triglicerídeos, e o índice de acidez por titulação potenciométrica.