USO DA ÁGUA DA CHUVA PARA A PARBOILIZAÇÃO DE ARROZ

Ricardo Scherer Pohndorf; Liandro Leite Rodrigues; Laurício Martini Madaloz; Antoniony Severo Winkler; Maria Laura Gomes Silva Luz.

Palavras Chave: parboilização, água, poluição, captação.

Resumo

A aparente abundância de água no Brasil tem gerado uma cultura de desperdícios, porém, a água potável é um recurso natural que se tornou limitado pelos altos índices de poluição. A parboilização é o processo hidrotérmico no qual o arroz em casca é imerso em água potável a uma temperatura acima de 58°C, seguido de gelatinização parcial ou total do amido e secagem. Processos mais modernos utilizam em média 2 litros d’água para parboilizar 1 kg de arroz. Este trabalho teve o objetivo de avaliar quantitativamente o potencial de uso da água da chuva como fonte de água para a parboilização de arroz em duas plantas industriais. As duas plantas industriais estudadas se localizam uma em Pelotas e outra em Rosário do Sul, ambas no RS. Foi realizado um levantamento das necessidades de água para o processo de parboilização e a capacidade de captação da água da chuva nos telhados das duas empresas, além de se pesquisar o histórico pluviométrico de cada região para estimar a precipitação através de dados levantados das estações meteorológicas. Conclui-se que a quantidade de água de chuva que pode ser captada pelos telhados das empresas não é expressiva para o processo produtivo de parboilização de arroz, representando 6,45% para um caso estudado e 11,22% para o outro, porém, pode ser viável a sua utilização para outros fins não potáveis, como limpeza de equipamentos e sanitários.