SIMULAÇÃO DE FRACIONAMENTO DE DOSE PARA FINS DIDÁTICOS

Langone, Amanda do N.; Fazio, Anahy Arrieche; Dytz, Aline Guerra

Universidade Federal do Rio Grande

Palavras Chave: radiação, gerador de Tc99m, medicina nuclear, proteção radiológica

Resumo

O avanço da tecnologia viabilizou grandes benefícios para a medicina com novos recursos na imagiologia. Inúmeros exames relacionados ao diagnóstico de doenças como câncer e osteoperosse utilizam radiação obtida através de radioisótopos associados a fármacos. Neste trabalho foi feita a simulação de fracionamento de dose com o radioisótopo tecnécio 99-metaestável (Tc99m) obtido a partir de um gerador de molibdênio. Este radioisótopo associado a determinado fármaco especifico é empregado na geração de imagens fisiológicas, como por exemplo, na cintilografia óssea, renal, cerebral e estudo do sistema linfático. No laboratório para simular a manipulação de radiofármaco, foi utilizado água com corante ao invés do radioisótopo, além de seringas, luvas, detector Geiger-Müller e avental plumbífero. Esta simulação tem como meta orientar o físico a fracionar a dose para realizar o controle dos equipamentos de Medicina Nuclear, mais especificamente o medidor de atividade. Verificou-se com esta simulação a importância da proteção radiológica durante a manipulação de radioisótopos pelo risco de contaminação radioativa do material no local. A partir deste resultado pretende-se viabilizar esta simulação na forma de oficinas visando à redução dos riscos de contaminação e consequentemente riscos aos profissionais da área (Físicos e técnicos) e pesquisadores (Biólogos, Biotecnólogos entre outras áreas afins).