SISTEMA CONTROLADOR DE UMIDADE APLICADO EM UM PROCESSO DE FERMENTAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS PELA INDÚSTRIA CERVEJEIRA

Matheus Rodrigues Chinaglia; Julio Moroitycara Pereira.

Palavras Chave: Controle de Processos. Automação. Umidade. Microcontrolador.

Resumo

O trabalho consiste em uma pesquisa de caráter experimental, cujo objeto de estudo é a tecnologia para automatizar a umidificação de um processo de fermentação de resíduos gerados pela indústria cervejeira. Chegou-se a um Sistema Controlador de Umidade que tem características de um controle em malha fechada, cujo medidor é um sensor de umidade HIH-4021-004 da Honeywell, o atuador é uma válvula solenoide 110 volts e o controlador é um microcontrolador PIC16F877A gravado com uma lógica de programação em linguagem C. A ideia da criação do projeto surgiu da dificuldade de não haver equipamento que permitisse controlar e mensurar a umidade nos laboratórios de Microbiologia e Processamentos de Carnes da UTFPR – Ponta Grossa, esse laboratório é usado no projeto de iniciação científica Bioconversão de resíduos da indústria cervejeira localizada em Ponta Grossa por fungos Basidiomicetos, para realização das pesquisas. As pesquisadoras tinham a tarefa de umidificar vinte potes de fermentando, de duas a quatro vezes por semana, o que demandava tempo e caso não fosse feito poderia por a perder as amostras. A pesquisa também teve caráter bibliográfico pois se baseou em livros e monografias. Ao final da pesquisa completaram-se os principais objetivos, com a confecção de um protótipo de baixo custo, eficaz, seguro e de fácil manuseio, que ficará instalado no laboratório citado da Instituição, a disposição desta e de outras futuras pesquisas.