SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE UM DISPOSITIVO DE COLUNA DE ÁGUA OSCILANTE

Nome dos autores:

LOPES, N. da R.; SANT’ANNA, F. P. F.; NEVES, B. M.; GOMES, M. das N.; DOS SANTOS, E. D.; SOUZA, J. A.; ISOLDI, L. A.

Palavras Chave: energia das ondas, coluna de água oscilante, simulação numérica.

Resumo

Muitos países tem investido na exploração de novas fontes de energia para gerar eletricidade, pois a maior parte dela ainda é gerada por combustíveis fósseis que além de serem prejudiciais ao meio ambiente, correm risco de escassez em pouco tempo. A tendência é utilizar fontes renováveis de energia e há um grande destaque para a conversão de energia das ondas oceânicas, com potencial de aproximadamente de 2 TW. A potência estimada na região sul do Brasil é de 30 kW/m, sendo um recurso possível de ser explorado. Para fazer essa conversão de energia existem vários dispositivos, dentre eles o de Coluna de Água Oscilante (CAO) e neste trabalho, apresenta-se os resultados de uma simulação computacional bidimensional de uma CAO, a fim de analisar a geração da onda e o fluxo de ar que passa pela turbina que estaria acoplada à chaminé do dispositivo. Para isso, utilizaram-se os softwares GAMBIT e FLUENT. Este último resolve as equações de Navier-Stokes e utiliza a técnica VOF para simular a propagação de ondas regulares. A onda gerada numericamente foi comparada com a equação analítica e mostrou um erro médio de apenas 3,1%, o total de fluxo de massa que passou pela chaminé foi de 46,6 kg/s. Assim, se obteve resultados satisfatórios que servem de referência para serem utilizados em outras pesquisas e posteriormente na construção de protótipos deste conversor e de equipamentos em escala real.