MODELAGEM MATEMÁTICA  PARA O PROBLEMA DE ALOCAÇÃO DE BERÇOS

Nome dos autores:

Merhy Heli P. Rodrigues

Catia Maria dos S. Machado

Milton Luiz P. de Lima

Palavras Chave: Grafos; Problema de Alocação de Berços; Roteamento de Veículos; GAMS.

Resumo: A teoria dos grafos é uma ferramenta poderosa para construção de modelos e resolução de problemas do mundo real. Baseada na simples ideia de pontos interligados por linhas, essa teoria modela um importante problema denominado Problema de Alocação de Berços (PAB). O problema PAB pode ser modelado como um Problema de Roteamento de Veículos com Garagens Múltiplas e Janelas de Tempo. Assim, no modelo PAB, os navios são tratados como clientes e os berços como garagens ou depósitos (cada um com seu veículo específico). Existem “m” veículos (uma para cada garagem), sendo que cada um inicia e termina sua “rota” na sua própria garagem. Os navios são modelados como vértices em um multigrafo, onde cada garagem (berço) ainda é dividida em um vértice de origem e um de destino. O modelo matemático é aplicado no estudo de caso do Terminal de Contêineres do Porto do Rio Grande, este modelo possibilitará minimizar o tempo total de atendimento dos navios e do custo operacional. Nesse sentido, um aplicativo foi desenvolvido para aplicação no estudo de caso e utiliza a heurística de Simulated Annealing na determinação da melhor sequência de alocação de navios aos berços de forma a minimizar os custos operacionais. O trabalho ainda mostra que o modelo pode ser implementado na linguagem de modelagem GAMS (General Algebraic Modeling System). Nesta pesquisa serão ainda realizados testes comparativos para o problema utilizando a metodologia do Simulated Annealing com o pacote de otimização GAMS.