SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE UMA TRELIÇA

Brum, R. da S.; Correia, A. L. G.; de Oliveira, C. G.; Estrada, E.; Dos Santos, E. D. Isoldi, L. A.

Palavras Chave: Ansys, métodos de elementos finitos, treliça.

Resumo

As treliças são ótimos esquemas estruturais utilizados para suportar grandes esforços mecânicos, principalmente onde é necessário fazer uso de estruturas que abrangem grandes vãos e que ao mesmo tempo sejam leves. São usadas, por exemplo em: base de telhados, pontes e guindastes. O objetivo principal desse trabalho é obter um modelo de solução computacional para determinar esforços e deslocamentos nos elementos de uma treliça, tornando mais prática a obtenção desses valores, que geralmente são obtidos por meios analíticos de resolução, demandando maior tempo e esforço. O estudo dessas estruturas pode ser feito através da modelagem computacional, onde podemos lançar mão do Método dos Elementos Finitos (MEF), que consiste em fazer uma aproximação do problema matemático. O Software ANSYS, que utiliza MEF, é um dos mais empregados para a análise de estruturas. Neste trabalho será feita uma comparação da solução analítica apresentada por Hibbeler (2004) e simulação via ANSYS, onde foi possível constatar que, assim como esperado, o resultado obtido para o deslocamento vertical de um nó da treliça através da simulação computacional foi praticamente o mesmo apresentado na solução analítica. Tal fato serve para validar a metodologia utilizada na modelagem computacional do problema físico, habilitando a mesma para a resolução de outras treliças diferentes, submetidas a inúmeras outras situações de carregamento.