EFEITO DA TEMPERATURA NA REMOÇÃO DE FÓSFORO POR CIANOBACTÉRIA

VIEIRA, J.G.(1); SILVA, A.G.M. (1); STREIT, N.M. (1); JACOB-LOPES, E. (2); QUEIROZ, M.I. (1)

(1) Universidade Federal do Rio Grande – Escola de Química e Alimentos Programa de Pós Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos  Laboratório de Biotecnologia. Rio Grande – RS. E-mail: biotecnofurg@yahoo.com.br

(2) Universidade Federal de Santa Maria, UFSM - Departamento de Tecnologia e Ciência de Alimentos. Santa Maria – RS. E-mail: jacoblopes@pq.cnpq.br

Palavras Chave: Aphanothece microscópica Nägeli, biorreações, taxa de remoção de fósforo, temperatura

Resumo

A temperatura é um dos mais importantes fatores para a seleção de condições operacionais de biorreações, uma vez que, os microrganismos não possuem mecanismos para controlar sua temperatura interna. Desta forma, a temperatura interna da célula é determinada pela temperatura externa do ambiente. Entre as inúmeras variáveis que controlam esse processo, a temperatura parece ser o maior limitante visto que é uma variável geográfica que afeta a taxa metabólica de todos os processos metabólicos. Dentro deste cenário o trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência de remoção de fósforo total dissolvido no efluente da indústria de laticínios por Aphanothece microscópica Nägeli em diferentes temperaturas. As condições experimentais foram temperaturas de 10ºC, 20ºC e 30(C, pH ajustado a 7,8, aeração de 1 VVM e inóculo de 200 mg.L-1. Os experimentos foram realizados no escuro utilizando como meio de cultivo o efluente da indústria de laticínios em biorreatores do tipo coluna de bolhas, com capacidade para 4,5 L. Os resultados mostraram que a remoção de fósforo é fortemente dependente da temperatura do processo. Aphanothece microscopica Nägeli foi efetiva na remoção de fósforo total dissolvido na temperatura de 30(C com taxas de remoção de 3,77 mg.L-1.h-1, que refletiram em conversões de 98,4 % em tempos de detenção hidráu/lica de 24 h.