ENSAIO DE COLUNA PARA PERCOLAÇÃO DE CONTAMINANTES EM MISTURAS SOLO-BENTONITA VISANDO ALTERNATIVA DE BARREIRA MINERAL EM REGIÕES COSTEIRAS.

Cláudia da C. M. de Barros, Christopher F. da Silva, Cezar A. B. Bastos.

Palavras Chave: Contaminantes, solo, resíduos sólidos, condutividade hidráulica.

Resumo

É sabido que resíduos sólidos urbanos e efluentes industriais possuem, em sua composição, elementos capazes de degradar os solos e as águas, sejam elas superficiais ou subsuperficiais. Conseqüentemente, pesquisadores têm se preocupado em investigar quanto e como ocorre o transporte de contaminantes através dos solos, buscando compreender todo esse complexo processo. Neste sentido, o presente trabalho traz um estudo experimental da condutividade hidráulica e dos parâmetros de transporte e retenção de íons inorgânicos através de misturas de solo arenoso fino laterítico e bentonita.  Neste sentido, empregar-se-á ensaios de permeabilidade a carga constante em permeâmetro de parede flexível e o ensaio de percolação em colunas, respectivamente, sendo, no momento, construído o equipamento para este último ensaio. Espera-se com o estudo encontrar uma mistura tecnicamente viável para justificar investimentos na sua aplicação em liners e barreiras minerais, corroborando a idéia de que as conseqüências da degradação ambiental são sempre econômica e socialmente maiores do que o emprego de recursos na busca por soluções.