ESTUDO DA VIABILIDADE DE CONVERSÃO DE ENERGIA DE CORRENTES EM ENERGIA ELÉTRICA NA PLATAFORMA CONTINENTAL SUL DO BRASIL

KIRINUS, E. P.; MARQUES, W. C.; MANCIO, J. F.; JUNIOR, L. V. M.

Palavras Chave: Turbina helicoidal, Potência energética, TELEMAC3D, Energias renováveis.

Resumo

Devido à grande atenção dada ao desenvolvimento de novas fontes de captação energéticas, houve também, um aumento na diversidade de tecnologias existentes para a obtenção energética de forma limpa e sustentável. Na Plataforma Continental Sul do Brasil (PCSB), foram realizadas simulações hidrodinâmicas com o sistema de modelagem numérica TELEMAC3D, juntamente com a simulação de turbinas hidrocinéticas para a simulação da conversão em energia elétrica. Dentre as turbinas analisadas, a que apresenta maior viabilidade para a região é a de fluxo-cruzado. Os resultados das simulações demonstraram que essa turbina gera em média o dobro de potência que a axial, podendo atingir uma taxa média de conversão de 10,8 MW/dia em potência elétrica para a região. Foram identificadas 3 regiões de importância por possuírem alta capacidade de geração energética, todas próximas à isóbata de 50m.