ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE TRANSMISSÃO EM VEÍCULOS DE MICROCONSUMO

Nome dos autores: Marcelo Augusto Grolli; Marx Ribeiro; Régis H enrique Schenkel

Área do Conhecimento: Pesquisa

Palavras Chave: Eficiência de transmissão mecânica; Elementos de Máquinas, Correias, Correntes.

Resumo

Transmitir potência é uma ação que vem desde os primórdios. As transmissões mecânicas têm grande importância e uma vasta aplicação em diversos setores da sociedade. No âmbito automotivo e industrial, geralmente esses mecanismos aumentam o torque e adequam a velocidade às necessidades específicas de cada aplicação. Alguns tipos de transmissão permitem também o acionamento de eixos com relativa distância entre centros. O estudo da eficiência de transmissão tem significado quando é necessário um melhor aproveitamento da potência gerada, visando redução de custos ou incremento do período de operação. O presente trabalho é direcionado a 3 tipos de transmissões mecânicas: correia plana, correia dentada e corrente, objetivando a melhor relação custo X eficiência. Pela impossibilidade de realização de ensaios, foram usados dados e fórmulas encontrados na bibliografia, calculando a eficiência. Não foram considerados os limites de resistência, geometria e outras características associadas aos tipos de correia. Após os cálculos e pesquisas, concluiu-se que a correia plana, apesar do baixo custo, tem a menor eficiência dentre as analisadas. A correia dentada necessita de uma pré-tensão, que causa uma perda por atrito. Em função disso a transmissão adotada seria a por corrente, pelo uso com poeira, ao espaço físico ser reduzido, por ser pouca carga e também por possuir a melhor eficiência teórica.