SANDBOX PARA BACIAS SEDIMENTARES PULL-APART: UM ANÁLOGO EM MODELO REDUZIDO

Nome dos autores: Patrícia Timm; Forlan Almeida; Guilherme Medeiros; Lauren Farias; Giovani Cioccari.

Área do Conhecimento: Geologia.

Palavras Chave: Bacias sedimentares; sandbox; modelo didático.

Resumo

A necessidade contínua de bens minerais como o petróleo torna essencial a compreensão das estruturas geológicas de sua ocorrência: as bacias sedimentares. Devido às grandes espessuras sedimentares características e, consequentemente, a propensão a grandes acumulações de óleo, as bacias sedimentares do tipo pull-apart ganham destaque. Este trabalho tem por objetivo, através da ferramenta sandbox (caixa de areia), modelar e simular o estilo de deformação e a evolução estrutural deste tipo de bacia, formada pela ação de falhas transcorrentes. O experimento utilizou uma caixa adaptada para deslizamento lateral, com dimensão interna de 30,5x24 cm, possuindo um fundo de 6,5 cm de altura, com um corte semelhante ao formato da letra “S”, articuladas com geometria C-R-C. A caixa foi preenchida com areia quartzosa fina, com metade inferior seca e metade superior gradativamente umedecida em direção à superfície. Dado início ao deslizamento da caixa, as primeiras deformações perceptíveis surgiram após 5mm de deslocamento, apresentando fraturas paralelas à falha R; a deformação máxima foi atingida com 5 cm, sob a forma losangular e caracterizada pela formação de falhas lístricas, desenvolvidas com avanço do deslocamento, a partir de falhas normais com alto ângulo de mergulho. As feições finais verificadas deram-se pelo comportamento distinto da areia: dúctil para a areia seca e rúptil para a areia umedecida. Isto proporcionou a visualização, em escala de laboratório, do que ocorre nas rochas em zonas de falhas transcorrentes, aproximando à reprodução real de bacias sedimentares do tipo pull-apart. O experimento apresentou grande potencial de uso em situações didáticas, colaborando na compreensão da caracterização de estruturas geológicas.