ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA URBANIZAÇÃO NO CAMPUS CARREIROS E BAIRROS ADJACENTES UTILIZANDO IMAGENS DE SATÉLITE E FOTOGRAFIAS AÉREAS

Nome dos autores: Marcela Carneiro Ballester; Pedro Portugal Rechsteiner; Francisco Motta Carvalho Neto; Fernanda Longo de Lima dos Santos; Christian Garcia Serpa.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra – Geociências - Geodésia.

Palavras Chave: Imagens de satélite, drenagem urbana, urbanização.

Resumo

Nos últimos anos, a Universidade Federal do Rio Grande, mediante investimentos do governo, vem ampliando e modernizando as instalações de seu Campus Carreiros. De acordo com dados de relatórios de gestão, a FURG que em 2004 atendia 5875 alunos matriculados no ensino presencial, teve este número elevado para 9367 alunos até o ano de 2012. Tais fatos, aliados à constante urbanização dos bairros adjacentes, geram uma preocupação quanto à drenagem urbana desta área, visto que a construção de novas vias e edificações reduz significativamente as áreas de infiltração durante os períodos de intensa precipitação. As áreas selecionadas para este estudo foram o Campus Carreiros da FURG (≈227ha) e uma parcela dos bairros adjacentes (≈143ha), escolhida como amostra. Através da vetorização de imagens aéreas pretéritas e atuais (2004, 2005, 2006, 2009 e 2012), foi realizada uma classificação do solo, com o objetivo de quantificar a área urbanizada em cada ano analisado. Foram analisadas imagens do Google Earth (mosaicos), uma imagem “Quickbird” e fotografias aéreas antigas. Dos 143ha de área adjacente analisados nos anos de 2004, 2005, 2009 e 2012 constatou-se cerca de 69, 68, 63 e 57 ha de áreas verdes, respectivamente, ou seja, redução média de 1,33ha por ano. Nos anos de 2004, 2005 e 2006 as edificações preenchiam 2,3% do Campus Carreiros, chegando em 2009 a 2,8%. Atualmente tem-se da área do Campus cerca de 14,5% de áreas com vegetação densa, 5,1% de banhados, 3,5% de lagos e 3,7% de dunas e 3,5% de área construída. Com os novos prédios que estão sendo construídos atualmente, a porcentagem de área urbanizada aumentará para 5,4%. Tais constatações reforçam a necessidade de um planejamento racional da drenagem do Campus.