MEDIÇÃO EM TEMPO REAL DAS FORÇAS NO PROCESSO DE FURAÇÃO

Nome dos autores:

Cleiton Rodrigues Teixeira; Anna Carolina Queiroz; Felipe Porto Teixeira; Thiago Feijó.

Área do Conhecimento:

Processos de furação.

Palavras Chave: Sistemas de Medição de Força, Sinais de transdutores e Aquisição de Sinais.

Resumo :

O trabalho apresenta a montagem e a aplicação de um sistema completo para medição de forças nos processos de usinagem. Este sistema é basicamente composto por quatro canais de medição (Fx, Fy, Fz e Mt), sendo que em cada canal existe um transdutor piezelétrico, um amplificador de sinais, uma interface de comunicação, tudo controlado por um microcomputador responsável também pelos registros das medições. O controle do sistema foi realizado através de um programa computacional desenvolvido em um software comercial de controle e aquisição de sinais, LabView 8.0. Para avaliação do sistema foi escolhido o monitoramento do processo de furação, onde foram medidas as variáveis: força axial (Fz), o momento resultante das forças de corte (Mt), e as forças radiais (Fx e Fy). Os resultados obtidos mostraram um bom desempenho do sistema permitindo o estudo conveniente no comportamento das forças produzidas durante o processo de corte (furação).

A seguir uma imagem da programação finalizada:

Em realização de testes simples em laboratório, foram registrados valores no microcomputador, esses que foram comparados com valores mostrados no amplificador. A partir dessa comparação, foi possível identificar a escala em que se encontrava cada um dos resultados, sendo assim, os valores de escala encontrados foram utilizados na programação para que os valores do amplificador e do computador ficassem de acordo com as unidades de medição.