CRESCIMENTO DE Spirulina sp. LEB-18 EM MEIO ZARROUK E EFLUENTE DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS

Nome dos autores:

Lucia Helena R. Meza, Adriano Seizi A. Henrard, Jorge Alberto V. Costa, Michele R. A. Zimmermann de Souza

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras Chave: biomassa, efluente, microalga

Resumo

Microalgas podem ser utilizadas como suplemento alimentar, ração animal, fonte de bioprodutos e biocombustíveis, na biofixação de CO2 e no tratamento de efluentes. Efluentes da digestão anaeróbia para produção de biogás contêm carbono inorgânico dissolvido, nitrogênio amoniacal (N-NH4) e fósforo, na forma de fosfato, o que o potencializa como fonte desses nutrientes para microalgas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de efluente no crescimento da microalga Spirulina sp. LEB-18. A microalga foi cultivada em meio Zarrouk, com concentrações de efluente de 0 a 100 % (v/v) em substituição à água, em erlenmeyers de 500 mL, com agitação através da injeção de ar (0,3 vvm), 30 °C, iluminância 3,2 klx e fotoperíodo 12 h claro/escuro, durante 15 dias. Foram determinadas diariamente a concentração de N-NH4, pH e concentração de biomassa nos cultivos. A concentração de N-NH4 variou entre 11,31 e 446,12 mg.L-1, em meio contendo 0 e 100 % (v/v) de efluente, respectivamente. O pH manteve-se dentro da faixa ótima para a microalga, variando entre 9,03 e 10,39. A microalga atingiu velocidade específica máxima de crescimento 0,199 d-1 e tempo de geração 3,48 d em meio Zarrouk contendo 50 % (v/v) de efluente. A concentração celular máxima (2,09 g.L-1) e a máxima produtividade (0,140 g.L-1.d-1) foram observadas no cultivo com meio Zarrouk e 25 % de efluente. Quando cultivada em 100 % de efluente, a microalga apresentou concentração celular máxima 1,62 g.L-1 e velocidade específica máxima de crescimento 0,186 d-1. Efluente pode ser adicionado em até 100 % (v/v) no meio Zarrouk para cultivo de Spirulina sp. LEB-18, podendo ser utilizado como fonte de nutrientes para produção de biomassa, contribuindo para possível redução de custos.