CONTROLE DE QUALIDADE EM CALIBRADORES DE DOSE

Nome dos autores: Henrique Trombini

Evamberto Garcia de Goes

Aline Guerra Dytz

Área do Conhecimento: Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física.

Palavras Chave: Controle de Qualidade, Calibrador de Dose, Medicina Nuclear, Proteção Radiológica.

Resumo

Na rotina de uma instituição de Medicina Nuclear o calibrador de dose é essencial para determinar a atividade (mCi) do radionuclídeo que será administrado no paciente. Esse equipamento é constituído de uma câmara de ionização com geometria 4 e um potenciômetro, que fornece a atividade de um radionuclídeo. O controle de qualidade desse equipamento foi realizado com diversos testes e em periodicidades específicas para cada um deles, conforme estipulado pela norma CNEN-NN-3.05 e/ou Vigilância Sanitária, os quais foram efetuados utilizando os princípios de proteção radiológica, uma vez que se manipula material radioativo. Os testes de geometria (mensalmente), reprodutibilidade (anualmente), exatidão, precisão e linearidade (semestralmente) que foram executados, tem por objetivo minimizar o erro na leitura da atividade e otimizar a dose que o paciente irá receber. Os dados foram obtidos na clínica Nuclear Sul, localizada em Pelotas/RS, com o uso dos radionuclídeos 57Co, 133Ba e 99mTc. Por meio da análise dos resultados obtidos foi possível verificar que o calibrador de dose da referida instituição estava em conformidade com a norma da CNEN-NN-3.05 de abril/1996 e com as exigências da Vigilância Sanitária.