INTERFERÊNCIA DO LIP EM UM DISPOSITIVO CONVERSOR DE ENERGIA DAS ONDAS DO MAR EM ENERGIA ELÉTRICA DO TIPO COLUNA DE ÁGUA OSCILANTE

Matheus Franz

Daniel Borges dos Santos

Jeferson Avila Souza

Área do Conhecimento: 3.05.01.02-4 – Mecânica dos fluidos

Palavras Chave: Energia das ondas do mar, OWC, Simulação numérica

Resumo

A energia proveniente das ondas tem sido um tema de grande interesse para o Brasil, uma vez que, em sua costa esta disponível um enorme potencial energético. A transformação da energia das ondas do mar em energia elétrica é feita por conversores, que podem ser classificados conforme o modo de conversão de energia, tendo assim três classes principais: (i) Coluna de Água Oscilante (CAO), (ii) Corpos flutuantes (absorção pontual ou progressivos), (iii) Galgamento. Geralmente, a construção de um protótipo de conversão de energia das ondas é um processo complexo e caro. Com esse propósito, serão utilizados ferramentas computacionais (Simulação Numérica) no desenvolvimento do projeto, para a definição da geometria e condições de operação do equipamento. O conversor tipo CAO consiste em uma câmara hidro-pneumática, fixa, formando um compartimento vazio situado acima da superficie da água. O resultado da oscilação da coluna de água gera um fluxo de ar, cuja direção se inverte a cada oscilação. Este fluxo de ar é canalizado através de uma chaminé e forçado a passar por uma turbina de ar instalada no topo do dispositivo, acionando um gerador elétrico. Neste tipo de conversor, a referida câmara hidro-pneumática encontra-se parcialmente submersa. A distância entre o nível médio da água e a borda inferior da câmara é chamado de lip. No presente trabalho, com o propósito de melhorar a eficiência na conversão de energia, será apresentado um estudo comparativo buscando determinar a dimensão adequada deste lip. Neste estudo, foram realizadas simulações para diferentes valores de lip do conversor do tipo CAO posicionado dentro de um tanque de ondas retangular. Para tanto, foi utilizado o software OpenFOAM e o método VOF (Volume of fluid).