AVALIAÇÃO DO MELHOR pH DE CULTIVO E MENOR CONCENTRAÇÃO DE POLÍMERO ORGÂNICO NA FLOCULAÇÃO DA MICROALGA Nannochloropsis oculata

Rafael SALES*; Fabio ROSELET; Stella RAUPP; Paulo ABREU

Oceanografia; Aquicultura; Biotecnologia

Palavras Chave: Flopam; hidróxido de sódio; biodiesel

A microalga Nannochloropsis oculata, apresenta rápido crescimento e alta produção de lipídios, características ideais para produção de biocombustíveis. Entretanto, os altos custos de produção se devem, principalmente, à dificuldade de concentração da biomassa. Dentre as várias alternativas para a concentração da biomassa produzida, a floculação tem se destacado como um método com potencial para realizar a colheita com baixo custo. Cultivos com pH alto (> 10,5) precipitam CaCO3 e Mg(OH)2, estes elementos atuam como bons floculantes. O pH do cultivo varia ao longo do dia, aumentando à tarde, devido ao consumo do CO2- pela fotossíntese. Em geral, o pH pode ser ajustado com a adição de hidróxido de sódio (NaOH). Entretanto, a adição de NaOH pode aumentar o custo de todo processo e gerar efluentes inadequados ao descarte. O objetivo deste trabalho foi determinar a concentração mínima de NaOH e do floculante adicionada a cultivos com diferentes pH. Em cultivos de N. oculata com pH baixo (5,9) e alto (9,4), foram adicionados diferentes concentrações de NaOH (5; 10; 30 e 50 mM) e do floculante catiônico Flopam FO 4550 (0; 1; 5 e 10 ppm). A eficiência de floculação foi determinada através da seguinte fórmula: E%= ((Ci-Cf)/Ci)x100. Onde Ci é a concentração inicial de algas; Cf a concentração final, após 1 hora de sedimentação. Para o cultivo com pH baixo foi necessário 50 mM de hidróxido, não havendo melhoria com a adição do floculante. Já no teste com pH alto, obteve-se eficiência acima de 90%. Apenas no tratamento com adição de 5 mM de NaOH houve incremento significativo na eficiência (63% para 94%), após a adição do floculante. Desta forma conclui-se que a colheita sendo feita em períodos de maior atividade fotossintética, necessitaria de menor dose de NaOH para ajustar o pH, diminuindo os custos da produção.