CARACTERIZAÇÃO DA ENZIMA β-GALACTOSIDASE DE Kluyveromyces marxianus IMOBILIZADA EM EUPERGIT C

Jéssica Teixeira da Silveira, Kamila Helena Coradini da Silva, Anna Rafaela Cavalcante Braga e Susana Juliano Kalil

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras Chave: enzima, imobilização, meia-vida.

Resumo

A β-galactosidase é uma enzima importante que atua na hidrólise da lactose podendo ser empregada na obtenção de alimentos destinados a consumidores intolerantes a este dissacarídeo. Essa enzima também catalisa reações para obtenção de galacto-oligossacarídeos que são considerados prebióticos. A enzima obtida por Kluyveromyces marxianus CCT 7082 parcialmente purificada e imobilizada em Eupergit C foi caracterizada quanto à temperatura e pH ótimos e estabilidade térmica. A enzima foi obtida por cultivo submerso e extraída das células da levedura. O processo de imobilização foi realizado pela adição de 400 mg de Eupergit® C ao extrato enzimático parcialmente purificado dissolvido em tampão fosfato de potássio (10 mL; 0,1 M; pH 6,6; 0,1 mM de Mg2+). Esta solução foi mantida sob agitação magnética em temperatura de 10 ºC, por um tempo reacional de 2 horas. Após o término do processo de adsorção, a solução foi filtrada a vácuo e posteriormente foi determinada a atividade enzimática. Após a imobilização a enzima foi caracterizada. Para determinar o pH ótimo, foram testados valores entre 4,0 e 9,0 utilizando tampão fosfato de potássio, e para determinar a temperatura ótima variou-se a mesma entre 25 e 60 ºC. A estabilidade térmica da enzima foi avaliada em termos da constante cinética de desnaturação (Kd) e meia-vida (t1/2) nas temperaturas 40 a 55 ºC. A temperatura e pH ótimos foram 50 ºC e 7,5, respectivamente. A meia vida da enzima foi de 6 h a 45 ºC. Os resultados obtidos demonstram a potencialidade de aplicação dessa enzima para sua aplicação industrial, pois ao compararmos com a enzima livre a mesma apresenta as mesmas características em termos de pH e temperatura ótimos e a meia vida da enzima imobilizada foi superior à da enzima livre. Agradecimentos: FURG, Fapergs, CAPES e CNPq.