ISOLAMENTO DE MICROALGAS RESISTENTES A GASES DE COMBUSTÃO PROVENIENTES DA GERAÇÃO TERMELÉTRICA

# Etiele Greque de Morais

Jessica Hartwig Duarte

Elisangela Martha Radmann

Jorge Alberto Vieira Costa

# Ciências Agrárias

# Palavras Chave: isolamento de microalgas, gases de combustão, termelétrica

# Resumo

A mudança no clima global requer a redução substancial nos gases do efeito estufa (GEE), em particular o CO2 de origem fóssil. Estudos recentes têm enfocado o desenvolvimento de tecnologias de captura de CO2 com baixo custo e alta eficiência. As microalgas são micro-organismos fotossintéticos que utilizam carbono inorgânico para o crescimento, podendo ser utilizadas na mitigação do CO2. Para que estes micro-organismos tenham maior eficiência na fixação, muitos autores têm realizado isolamento de cepas em regiões próximas a centrais termelétricas. Acredita-se que espécies nativas destas regiões sejam mais tolerantes às condições locais. O objetivo do trabalho foi isolar microalgas da região próxima à Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica em Candiota (CGTEE) (RS). Foram coletadas amostras de água de lagoas de tratamento de efluente e em fotobiorreatores desativados localizados na CGTEE. As amostras foram transportadas assepticamente até o Laboratório de Engenharia Bioquímica da FURG onde foram inoculadas em tubos de ensaio e erlenmeyers em diferentes meios de cultivo (Zarrouk, MBM, BG-11 e F) e foram mantidas em estufa termostatizada  a 30ºC e iluminância 3200 lx. As amostras foram monitoradas diariamente através de observação em microscópio ótico até detecção do crescimento das microalgas. Após procedeu-se o isolamento através da técnica de diluição em série. Foi possível realizar o isolamento de diferentes cepas em todos os meios de cultivo utilizados. As cepas foram enviadas para laboratórios especializados para identificação. As microalgas isoladas podem contribuir com redução dos GEE através da biofixação dos gases provenientes da combustão termelétrica.