AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CARBOIDRATOS DA MICROALGA Chlorella minutissima EM DIFERENTES CONDIÇÕES NUTRICIONAIS

Kamila Helena Coradini da Silva, Ana Cláudia Freitas Margarites, Jorge Alberto Vieira Costa

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras Chave: microalga, carboidratos, bioetanol.

Resumo

O bioetanol tem sido considerado uma alternativa à matriz energética convencional. Porém, existe a necessidade de ampliação da oferta de matérias-primas para sua produção, sem pressionar a área plantada para produção de alimentos, o que tem levado empresas e países a investirem em pesquisas para maior utilização de outras matérias-primas. As microalgas, que possuem carboidratos na sua constituição, podem ser uma alternativa para esta produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar a concentração de carboidratos na biomassa microalgal de Chlorella minutissima cultivada em diferentes concentrações de nitrogênio e fosfato.
Os cultivos foram realizados em meio MBM variando a fonte de nitrogênio (KNO3) em 0 g.L-1; 0,12 g.L-1 e 0,25 g.L-1 e a fonte de fósforo (K2HPO4) em 0 g.L-1; 0,04 g.L-1 e 0,07 g.L-1, e de KH2PO4 em 0 g.L-1; 0,09 g.L-1 e 0,17 g.L-1. Foi avaliada a concentração de carboidratos da biomassa seca (%) ao final dos cultivos, através do método 3,5-DNS adaptado. A concentração de carboidratos nos cultivos (g.L-1) foi obtida do produto da concentração de carboidratos da biomassa seca (p/p) pela concentração celular final nos cultivos das microalgas. Nos ensaios na qual a microalga foi cultivada com o meio MBM padrão (0,25 g.L-1 de KNO3, 0,07 g.L-1 de K2HPO4 e 0,17 g.L-1 de KH2PO4 ) e com 50% das concentrações estipuladas neste meio (0,12 g.L-1 de KNO3, 0,04 g.L-1 de K2HPO4 e 0,09 g.L-1 de KH2PO4) foram quantificadas as maiores concentrações de carboidratos nos cultivos (0,24±0,01 g.L-1 e 0,29±0,02 g.L-1, respectivamente), não apresentando diferença estatística ao nível de 95% de confiança (p=0,25). Portanto, o ensaio no qual foram utilizadas 50% das concentrações estipuladas no meio pode ser considerado o mais satisfatório economicamente.