GERAÇÃO DE GEOMETRIA E MALHAR PARA MODELAGEM NÚMERICA DO PROCESSO DE RTM-Light

Nome dos autores:

Daniel Borges dos Santos

Matheus Franz

Jeferson Avila Souza

Área do Conhecimento: Mecânica dos Fluidos

Palavras Chave: RTM, VOF, Modelagem numérica

Resumo

O processo de RTM-Light é uma variação do processo de moldagem por transferência de resina (RTM), o qual consiste na injeção de uma resina polimérica em moldes metálicos para a fabricação de materiais compósitos. Este é um método bastante eficiente, devido, principalmente a alta qualidade das propriedades mecânicas dos produtos resultantes. A fabricação das peças consiste na utilização de um reforço fibroso dentro de um molde fechado onde a resina é injetada a partir de uma ou mais entradas, propiciando assim a impregnação do reforço fibroso para a posterior cura (Ribeiro, 2007). Esse processo apresenta muitas vantagens devido a sua versatilidade e capacidade de produzir peças de relativa complexidade geométrica a um custo mais acessível. A criação da geometria e geração da malha é um fator critico em qualquer processo de modelagem numérica por elementos ou volumes finitos onde a geometria é complexa. No caso do RTM-Light, além da complexidade da peça que está sendo gerada existe também a necessidade de se criar uma borda lateral para a injeção de resina cuja dimensão (espessura) é muito menor do que as dimensões da peça em análise. No presente trabalho é estudado a modelagem por RTM-Light de uma peça com as características acima mencionadas. Neste caso em particular, para tornar a simulação numérica viável (facilitar a convergência e reduzir o tempo de processamento) algumas simplificações tiveram de ser feitas. No presente estudo são utilizados os softwares gmsh na criação da geometria e geração da malha, OpenFOAM para a simulação do caso, e VisIt no pós-processamento e analise dos resultados obtidos.