TÍTULO DO TRABALHO

Desenvolvimento de dispositivos para a geração de plasma em não-equilíbrio

Nome dos autores:

Roger Xavier Pinto

Régis Heitor Antes

Daniel Hosser Hall

Magno Pinto Collares

Área do Conhecimento:

1.05.06.02-0 - física de plasmas e descargas elétricas

Palavras Chave: plasma, ionização, síntese.

Resumo

O plasma é caracterizado por ser um gás ionizado, contendo em sua constituição: elétrons, íons, partículas neutras e fótons. A composição do plasma vai depender das condições em que o mesmo é gerado, podendo então aumentar ou diminuir a quantidade de portadores de carga dependendo da sua energia. Por ter um comportamento coletivo, diferentemente dos gases, o estado de plasma é considerado como o quarto estado da matéria. O plasma pode ser classificado como plasma térmico ou plasma não térmico. O plasma térmico é caracterizado pelo equilíbrio térmico entre as partículas pesadas e elétrons (Te = Tgás). Enquanto o plasma não-térmico, ou plasma em não equilíbrio, apresenta elétrons mais energéticos que as partículas pesadas (Te >> Tgás). Esse último tem-se mostrado promissor para aplicação tecnológica, envolvendo a síntese de gases, tratamento de superfície e quebra de moléculas de substâncias tóxicas. Este trabalho visa o desenvolvimento de um reator para processos que utiliza uma configuração de plasma em não equilíbrio, arco deslizante, que forma um volume cilíndrico de plasma não térmico. Esta configuração possibilita uma maior eficiência do processo devido ao maior tempo de residência dos gases reagentes na zona de plasma. Serão apresentadas medidas das variações de corrente elétrica e tensão com diferentes distâncias entre eletrodos e vazão de gás.