SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA PROPAGAÇÃO DE ONDAS

SOBRE UM BANCO ELÍPTICO

Nome dos autores:

Rodrigo da Cruz Lisboa, Paulo Roberto de Freitas Teixeira, Marco Antônio Rígola Romeu

Área do Conhecimento: Hidráulica

Palavras Chave: Modelagem numérica, Propagação de ondas, DELFT3D

Resumo

Neste trabalho avalia-se o desempenho do modelo DELFT3D na simulação de ondas sobre um banco elíptico submerso. Para isso é usado o módulo de propagação de ondas baseado na conservação da energia espectral (SWAN) do modelo de circulação em águas rasas DELFT3D. Os resultados obtidos através da simulação numérica são comparados com os experimentais realizados por Vicent e Briggs (1989). O caso selecionado envolve diversos fenômenos da propagação de ondas, tais como o empolamento, a refração, a difração, a rebentação e alguns fenômenos de não linearidade devido à interação onda-onda e onda-corrente. O estudo de caso consiste na propagação de ondas sobre um banco elíptico submerso presente num tanque de 0.4572m de profundidade. O banco possui altura de 0.3048m e seus eixos maior e menor medem 3,96m e 3,05m, respectivamente. Foram selecionados seis tipos de ondas espectrais incidentes, sendo que duas sofrem o processo de rebentação. São mostradas as distribuições das alturas significativas no tanque e estas são comparadas com os resultados experimentais em uma seção a jusante do banco. De um modo geral, os resultados obtidos pelo DELFT 3D mostraram a dificuldade deste modelo (usando apenas o módulo do SWAN) de simular a propagação das ondas quando o fenômeno de difração é significativo.