DETERMINAÇÃO DE FERRO TOTAL EM VINHO POR UV-VIS APÓS A PRÉ-CONCENTRAÇÃO POR DLLME

Fabricia Scariot (IC), Augusto A. Vieira (IC), Éderson R. Pereira (PG), Lisiane O. Silva (IC), Juliana V. Maciel (PG), Vanessa M. L. João (IC), Fábio A. Duarte (PQ)

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Analítica

Palavras Chave: Ferro, Vinho, DLLME, UV-Vis

Resumo

O consumo de vinho pode contribuir para a ingestão de elementos essências, tais como o Fe, que desempenha um papel importante nos processos metabólicos, porém em concentrações elevadas pode produzir efeitos tóxicos.1 Neste trabalho, foi desenvolvido um método para a determinação de Fe em vinho branco (VB) e vinho tinto (VT), utilizando microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME) e posterior quantificação por espectrofotometria (UV-Vis). Para a DLLME, otimizou-se diversos parâmetros, como tipo de solvente extrator (SE) e dispersor (SD) e seus volumes, tempo de extração, adição do sal, pH e quantidade de quelante. Para a extração, uma mistura apropriada de acetonitrila (ACN - SD) e tetracloroetileno (C2Cl4 - SE) foi injetada rapidamente na amostra (5x diluída), contendo Fe e pirrolidino ditiocarbamato de amônio (APDC - quelante). Após a centrifugação (3 min, 3000 rpm) a fase aquosa foi removida e a fase sedimentada diluída em 3 mL de ACN para subsequente determinação por UV-Vis (587 nm). Os parâmetros otimizados para DLLME foram: 80 μL de C2Cl4 (SE); 1300 μL de ACN (SD); tempo de extração não influencia (0,5 - 5 min); 10 mg NaCl; pH 3,0 e 0,5 mL APDC (1% m/v). Para minimizar o efeito matriz, foi feita uma curva de adição de analito. A exatidão e a precisão foram avaliadas por spike e as recuperações para ambos os vinhos foram entre 100 a 105%, com RSD inferior a 6%. Os limites de detecção e quantificação foram de 24 e 80 μg L-1, respectivamente. O método foi aplicado em 5 amostras VB e 5 amostras VT, com concentrações entre 1,3 - 4,7 e 2,7 - 3,6 mg L-1, respectivamente. O método proposto foi adequado para extração e quantificação de Fe por UV-Vis. Cabe destacar que os resultados estão de acordo com a legislação vigente, onde o limite máximo de Fe em vinho é 15 mg L-1.2

- R. Cornelis, J. Caruso, H. Crews, K. Heumann, John Wiley and Sons: Chichester, 2005.

- MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, Secretaria de defesa agropecuária. Portaria n° 259, de 31 de maio de 2010. Diário Oficial da União, seção 1, jun. 2010.