Desenvolvimento de um método para a determinação de 5-hidroximetilfurfural em mel empregando técnicas de extração e determinação por HPLC-DAD

Paula de Oliveira Ferreira; Roberta Marques Rocha; Sabrina Engellmann Schneider; Ramiro Suárez Esteves; Márcia Helena Scherer Kurz; Fábio Ferreira Gonçalves

Área do Conhecimento: Química Analítica

Palavras Chave: mel, HMF, HPLC-DAD.

Resumo

Introdução: O mel é uma substância produzida pelas abelhas e outros insetos sociais a partir do néctar das flores ou de outras secreções de plantas que elas coletam e transformam através da evaporação da água e da adição de enzimas. É composto por água, glicose, frutose, sacarose e maltose, sais minerais, vitaminas, enzimas, hormônios, proteínas, ácidos, aminoácidos e fermento. [1]

Um ponto importante, relacionado com a qualidade do mel, é a determinação dos produtos de degradação. Uma substância formada durante a decomposição da frutose (principalmente) é o 5-hidroximetilfurfural (HMF). [2]

Objetivos: desenvolver e validar um método para a determinação de HMF em mel a partir de otimização da técnica de extração e determinação por HPLC-DAD em amostras de mel.

Materiais e Métodos: Para determinação do HMF por HPCL-DAD foi empregada coluna Brownlee Analytical C18 (150 x 4,6 nm), testou-se diferentes composições de fase móvel, compostas por acetonitrila e água ou metanol e água. A quantificação dos compostos foi realizada com auxílio de calibração externa empregando-se soluções analíticas padrões. Foram testados os seguintes métodos de preparo de amostra: QuEChERS modificado [3]; método de White [4]; solução 20% mel filtrada com membrana millipore [4] e clean up com cartuchos C18 [5].

Resultados: Os melhores resultados foram obtidos com a fase móvel composta por metanol e água ultrapura acidificada com 1% ácido acético. A linearidade do método foi avaliada na faixa de 0,05 até 60,0 mg kg-1 e a curva analítica apresentou coeficiente de correlação (R2) igual a 0,9952. O método será aplicado para análise de HMF em méis dos municípios de Santo Antônio da Patrulha e Caraá.

Referências Bibliográficas

[1] ARAÚJO, D.R.; SILVA, D.H.R.; SOUZA, J.S. Rev. de Biologia e Ciências da Terra, vol. 6.

[2] ZAPPALÀ, M.; FALLICO, B.; ARENA, E. et al.; Food Control, 16, 273-277, 2005.

[3]TOMASINI, D. Otimização e validação de método de extração (QuEChERS) e de análise (LC-DAD e LC-APCI-MS/MS) para a determinação simultânea de agrotóxicos e hidroximetilfurfural em mel. 2011. p. 79-80, Dissertação de Mestrado – FURG, Rio Grande, RS.

[4]BOGDANOV, S. Harmonized methods of the International honey Comission. 2002. Disponível em: http://www.bee-hexagon.net/en/network.htm, acessado em: 26/07/2012.

[5]COSTA, L.S.M.; ALBUQUERQUE, M.L.S.; TRUGO, L.C. et al. Food Chemistry, 65, 347-352, 1998.