LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO CAMPUS CARREIROS, ELABORAÇÃO DE MAPAS E IDENTIFICAÇÃO DE FEIÇÕES NO TERRENO

Nome dos autores: Mariana da Silva Ferreira; Christian Garcia Serpa; Marcela Carneiro Ballester; Fábio Domenech Nunes; Francisco Motta Carvalho Neto.

Área do Conhecimento: Topografia.

Palavras Chave: Levantamento topográfico, estação total, GPS geodésico, modelo digital do terreno.

Resumo

O trabalho apresenta dados sobre o levantamento topográfico do Campus Carreiros da FURG. O objetivo deste estudo é a elaboração de um levantamento topográfico planialtimétrico da área do Campus Carreiros, para servir como base cartográfica do anteprojeto de um sistema de drenagem integrado. Inicialmente a área do Campus Carreiros foi fracionada em quatro partes para sistematizar as etapas do levantamento topográfico. Posteriormente, os dados obtidos foram utilizados para a elaboração de plantas e modelos digitais do terreno, que servirão de suporte para o futuro desenvolvimento do Campus. Para obtenção dos dados de campo na área de estudo foram utilizados um GPS geodésico e uma Estação Total, ambos da marca Leica®, e todos os dados foram compilados no sistema UTM, quadrante 22H e datum WGS-84. Todos os dados altimétricos foram tomados, portanto, em relação ao elipsóide. Através da análise dos dados, dos modelos digitais do terreno e de imagens aéreas e satelitais, atuais e pretéritas, foi possível gerar um mapa de curvas de nível da primeira e da segunda parte do Campus, identificando assim áreas mais e menos favoráveis para o direcionamento do escoamento pluvial. Os resultados ainda são parciais, porém é possível observar que na Área 2 o terreno natural é ligeiramente mais baixo que na Área 1, com médias de altura elipsoidal de 13,777 m e 13,988 m, respectivamente. Cabe observar que os dados apresentados são parciais, cobrindo aproximadamente 50% da Área 1 e 10% da Área 2, lembrando que boa parte da Área 2 constitui área densamente vegetada. Foram identificadas algumas áreas baixas que podem ser utilizadas na elaboração de um sistema de drenagem local.