MAPA DE QUALIDADE ANALÍTICO PARA LOCAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO

Nome dos autores: Guilherme Narciso Medeiros,

Luís Henrique de Oliveira Konzen,

Maria Luiza Spessatto Brescianini,

André Michels,

Valmir Francisco Risso

Área do Conhecimento: Grande área: Engenharias

Área: Engenharia Mecânica

Subárea: Engenharia de Reservatórios.

Palavras Chave: Mapa de Qualidade, Lançamento de Estratégia.

Resumo

Os mapas de qualidade são construídos através da combinação de dados geológicos, tais como espessura, porosidade, permeabilidade e saturação de óleo, a fim de identificar e quantificar as melhores regiões para a locação de novos poços. Uma forma de obter mapas de qualidade é pelo método analítico em que se obtém um mapa para um determinado tempo, sendo este um mapa estático diferente de outros métodos que levam em conta a variação da produtividade do campo ao longo do tempo utilizando-se para isso a simulação. Vários fatores determinam a escolha de um dos métodos; um deles é o tempo que se tem disponível, uma vez que para se construir um modelo de simulação confiável requer um tempo maior do que para se realizar o analítico. O mapa estático é adequado para o lançamento da estratégia inicial de explotação (tempo zero), pois nesta fase se tem poucas informações, dificultando muito a locação de novos poços. O presente trabalho utilizou o método analítico para a geração do mapa de qualidade, interpolando dados obtidos das amostras de poços pré-existentes. Para se realizar o presente processo geraram-se as imagens das propriedades necessárias para a construção do mapa de qualidade sendo elas: porosidade, permeabilidade, saturação de óleo e espessura do reservatório. Após isso foi utilizada a seguinte expressão: MQ = espessura x porosidade x permeabilidade absoluta x saturação de óleo, assim obtendo-se o resultado, o qual é um índice que indica a melhor área para a perfuração de um poço, não só pela quantidade de óleo acumulada, mas também analisando as características físicas da rocha-reservatório. O mapa de qualidade resultante se mostrou de boa precisão, pois, proporcionou a perfuração de poços os quais produziram quantidades elevadas de hidrocarbonetos.