PROPRIEDADES FUNCIONAIS DAS PROTEÍNAS EXTRAÍDAS DE Spirulina platensis

Nome dos autores: Bruno Pereira Freire, Ariane Schmidt Furtado, Carlos Prentice

Área do Conhecimento: Ciência e Tecnologia de Alimentos

Palavras Chave: Spirulina platensis, proteínas, propriedades funcionais.

Resumo

Devido ao alto teor proteico diversas microalgas são comercializadas como alimento natural ou suplemento alimentar podendo ser encontradas na forma de pó, tabletes, cápsulas, extratos ou em incorporadas a diversas formulações alimentícias. As propriedades funcionais das proteínas afetam seu comportamento durante o processamento, armazenamento e consumo. O presente trabalho teve por objetivo verificar a funcionalidade das proteínas extraídas de Spirulina platensis. Foram determinadas: capacidade de retenção de água (CRA) e de óleo (CRO), capacidade emulsificante (CEm) e  espumante (CESP) e estabilidade da espuma (EESP) da proteína extraída de Spirulina platensis. A CRA foi determinada pelo método descrito por Sosulski et al. (1987), sendo o resultado expresso em mL de água/ g proteína. A CRO foi determinada utilizando a mesma metodologia, porém utilizando óleo de soja no lugar de água destilada. A CEm foi determinada segundo Okezie e Bello (1988) e expressa em quantidade de óleo emulsificada (mL/ 100mg proteína da amostra). A CESP e a EESP foram determinadas, segundo Rahma e Rao (1984), em solução aquosa e no pH 10, e expressas em porcentagem. Todos os experimentos foram realizados em triplicata e os resultados apresentados em média. A CRA foi de 4,33 mL de água/ g proteína. A CRO encontrada foi de 2,78 mL de óleo/ g proteína. A CEm foi de 3 mL óleo/ 100mg proteína.  A CESP em meio aquoso foi de 68% e no pH 10 foi de 164%. A EESP em meio aquoso e no pH 10 variou, respectivamente, de 49% e 130%, aos 5 minutos, a 41% e 59,1% aos 60 minutos. Fatores como temperatura, pH, processo de obtenção e/ou isolamento de proteínas, podem afetar suas propriedades funcionais e assim direcionar sua utilização para processamento de alimentos.