ADAPTANDO UMA FERRAMENTA DE SUPORTE PARA A SIMULAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA EM AMBIENTES VIRTUAIS

Vinicius Rosa Seus

Carlos Eduardo Pereira de Quadros

Alessandro de Lima Bicho

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra -> Ciência da Computação -> Sistemas de Computação

Palavras Chave: Sistemas Multiagentes, Simulação de Trágego, Computação Gráfica, SUMO.

Resumo

A simulação da mobilidade urbana em ambientes virtuais pode ser usada na área da engenharia de tráfego ou em áreas abstratas, como entretenimento, criadas através de softwares. Desta forma, são analisados padrões e potenciais problemas, propondo soluções através da previsibilidade do tráfego em determinadas regiões urbanas, com o intuito de melhorar o fluxo de veículos. A priori, o objetivo deste trabalho foi encontrar uma ferramenta de código fonte aberto e gratuita, para que fosse possível a alteração do modelo de movimentação dos agentes (veículos). Esse modelo é implementado no código fonte do programa e possui uma lógica para que os veículos de movam de forma semelhante ao tráfego real. Assim, a ferramenta SUMO (Simulation of Urban Mobility) supriu essa necessidade, possuindo código fonte aberto e sendo gratuita. O objetivo posterior foi a análise do código fonte do SUMO, visando a alteração do modelo de Krauss existente no software por outro modelo chamado Biocrowds. O modelo Biocrowds é um modelo de simulação de multidões inspirado no crescimento das nervuras das plantas por meio da disputa de um hormônio vegetal chamado “auxina”. Portanto, esse modelo será adaptado na ferramenta SUMO, para a simulação de tráfego de agentes (veículos). Atualmente estão sendo estudados os arquivos de entrada necessários para que se tenha uma simulação no SUMO. No mínimo, três são os arquivos do tipo XML a serem lidos, um para a rede que pode ser importado da ferramenta OpenStreetMaps, um para a rota dos veículos e outro para configurar o arquivo de rede e das rotas viárias. Desta forma, acredita-se em uma maior facilidade para compreender quais funções do código fonte lêem os arquivos de entrada para a adaptação do modelo comportamental na ferramenta SUMO.