PRODUÇÃO DE ÉSTERES METÍLICOS DE ÁCIDOS GRAXOS (FAMEs) POR HIDRÓLISE-ESTERIFICAÇÃO DA MICROALGA CHLORELLA SP..

Nome dos autores:

Laércio Vauchinski* (IC), Thainã L. Garcia (IC), Rui Carlos M. Alves Sobrinho (PG), Luciana A. Piovesan (PQ) e Marcelo G. Montes D’Oca (PQ). laerciovau@yahoo.com.br

Área do Conhecimento:

Química – Química orgânica – Síntese orgânica.

Palavras Chave: Hidrólise-esterificação, microalgas, biodiesel, Chlorella sp.

Resumo

A produção de biodiesel, o qual é derivado de fontes biológicas renováveis, tem ganhado grande importância como uma fonte alternativa de energia. Entre estas fontes, a utilização de microalga apresenta diversas vantagens. Com isto, o nosso grupo de pesquisa vem desenvolvendo e otimizando metodologias para a produção de biodiesel a partir de microalga, através dos métodos de extração/transesterificação da fração lipídica e de transesterificação in situ. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e otimizar o método de hidrólise seguido de esterificação da microalga Chlorella sp. utilizando a biomassa úmida, e assim reduzindo a etapa de secagem a qual representa um dos principais gargalos para a produção de biodiesel de microalga. O método de hidrólise-esterificação se deu em duas etapas, sendo a primeira uma reação de hidrólise in situ, onde foram avaliados a quantidade de catalisador 20, 40 e 60%, e a quantidade de umidade 50 e 100% em relação a biomassa; e a segunda uma reação de esterificação, onde foram avaliadas as temperaturas de 60 e 100 ºC e os tempos de 1 e 4 horas. De acordo com os resultados obtidos no processo de hidrólise-esterificação, os melhores rendimentos –7,3±0,8% de FAMEs, em relação a biomassa inicial – foram obtidos na presença de 60% de catalisador e 50% de umidade na etapa de hidrólise e 100 °C por 4 horas na etapa de esterificação. Com isto, constatou-se que os rendimentos obtidos no processo de hidrólise-esterificação foram similares aos obtidos nos processos de extração/transesterificação, 7,1±1,8%, entretanto sem a necessidade de secagem da biomassa.