PRODUÇÃO DE BIODIESEL (FAMEs) A PARTIR DA HIDROESTERIFICAÇÃO DA BIOMASSA UMIDA DE MICROALGAS

Nome dos autores: Thainã L. Garcia(IC), Laércio Vauchinski (IC), Rui Carlos M. Alves Sobrinho (PG), Luciana A. Piovesan (PQ), Paulo Cesar V. Abreu (PQ) e Marcelo G. Montes D’Oca (PQ).

Área do Conhecimento: Química – Química Orgânica – Síntese orgânica.

Palavras Chave: Microalgas, Biodiesel, Hidrólise, Esterificação

Resumo

Diversos estudos têm sido feitos visando a produção de biocombustíveis, alternativos ao óleo Diesel, derivados de biomassa renovável, tais como as microalgas. As microalgas são organismos microscópicos e unicelulares, elas podem ser cultivadas em água salobra ou salgada – impróprias para o uso na agricultura – podem utilizar efluentes de esgotos domésticos e industriais como fonte de nutrientes, realizando a depuração destes corpos da água e seu cultivo demanda uma área muito menor do que a utilizada para a produção agrícola. O objetivo deste trabalho foi a produção de biodiesel (FAMEs) a partir da hidrólise seguido da esterificação da biomassa úmida da microalga Chlorella e Nannochloropsis Oculata. O processo de hidrólise seguido de esterificação apresentou rendimentos semelhantes aos observados em nosso grupo de pesquisa. Nele foram analisadas as melhores condições para esterificação que foram – 4 horas a 100 ºC – e para a hidrólise da biomassa – 4 horas a 100 ºC com 60% de catalisador e 50% de umidade na biomassa, sendo o maior rendimento de 7,3±0,8% em relação a biomassa seca de Chlorella. Para a Nannochloropsis Oculata na determinação do teor lipídico, utilizando clorofórmio:metanol(2:1), foi obtido um rendimento médio de 15,0% e os testes para produção de biodiesel desta microalga estão em andamento. O processo de hidrólise seguido de esterificação, utilizado pelo nosso grupo de pesquisa, mostra a possibilidade de utilização da biomassa úmida, eliminando a etapa de secagem e deixando o processo da produção de biodiesel de microalga muito mais próximo da produção em larga escala.