MONITORAMENTO DO PROCESSO DE GERAÇÃO BIOLÓGICA DE ELETRICIDADE EM CÉLULAS DE COMBUSTÍVEL MICROBIOLÓGICAS COM CROMATOGRAFIA IÔNICA

Nome dos autores:

Cátia Liane Ücker, Karolina de Lima Gibbon, Christiane Saraiva Ogrodowski, Fabricio Butierres Santana, Marcelo Fank Fraga.

Área do Conhecimento: Engenharias II - Engenharia Química.

Palavras Chave: Geração biológica de eletricidade, Cromatografia Iônica, Eluente, Ácidos Orgânicos.

Resumo

A geração biológica de eletricidade utilizando células microbiológicas de combustível (CMC) é uma tecnologia emergente, que pretende associar a proteção ambiental e valoração de resíduos, com a conversão em uma única etapa dos compostos orgânicos presentes em efluentes, em energia elétrica. A cromatografia iônica pode ser uma técnica alternativa para o monitoramento químico do processo de geração biológica de eletricidade, em CMC. A cromatografia de íons utiliza resinas de troca iônica para separar íons presentes em uma solução, que possuem diferentes afinidades com a fase estacionária (resina), de forma isocrática. A fase móvel (eluente) pode ser constituída de ácidos, bases ou por soluções tampões, significando uma redução significativa do tempo da análise química. Este trabalho teve como objetivo estabelecer metodologias analíticas de cromatográfica iônica, para a determinação de ácidos orgânicos de cadeia curta (Acético, Propiônico e Butírico) concomitante com os ânions Fluoreto, Cloreto, Nitrito, Brometo, Nitrato, Fosfato, Sulfato e com os cátions Lítio, Sódio, Amônio, Potássio, Magnésio, Cálcio aplicados ao CMC ou ao processo. A validação das metodologias foi realizada pela determinação dos seguintes parâmetros: curva analítica e linearidade, limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ), exatidão (adição padrão e recuperação) e precisão (repetibilidade e precisão intermediária). Para a determinação dos ácidos orgânicos, foi avaliada a concentração do eluente composto de Bicarbonato e Carbonato de sódio, a fim de obter as curvas dos íons (Acetato, Butirato e Propianato) suficientemente separadas e definidas para facilitar o acompanhamento do processo em escala laboratorial e piloto.