CODIFICADOR DE VÍDEO H.264 USANDO OPENCV PARA ROV

Nome dos autores:

GELATTI, Giovana Jaskulski;

Área do Conhecimento: Ciências exatas e da Terra – Ciência da Computação;

Palavras Chave: Vídeo, Compressão, H264, Comunicação, Software;

Resumo

A pesquisa se originou da falta de ferramentas para auxílio de inspeção subaquática, auxiliando o monitoramento de robôs do tipo ROV. Foram feitos dois softwares na plataforma Linux, na linguagem C++, com auxilio da interface aplicativo programação (API) OpenCv. Um para a captação de imagens, que chamo de Server, e outro de recebimento de imagens, que chamo de Client. O Server é o software que é implementado no robô. Ele lê as imagens de uma câmera, espera um software tipo Client solicitar comunicação, se conecta ao Client e após transmite as imagens em tempo real. Para manter a simultaneidade entre pegar quadro a quadro as imagens recebidas e conectar a um Client, o programa foi feito “multithread”. Ou seja, esses dois processos são concorrentes, sendo executados ao mesmo tempo. O mesmo acontece no Client, uma parte conecta ao Server e outra recebe as imagens e mostra-as em uma janela. O vídeo é codificado no padrão H264. Este padrão foi escolhido por compreender vídeos de alta e baixa resolução e bit-rate sem aumentar a complexidade com uma boa qualidade de vídeo. Através da codificação, melhoramos a recepção das imagens para melhor adaptar-se a larguras de bandas. No caso, temos um controle na taxa de compressão do vídeo recebido. Um exemplo na inspeção subaquática usando este recurso é quando tiver algo suspeito aumentar a qualidade da imagem e quando estiver em situação normal ou para mantê-lo registrando em baixa qualidade. O programa Client tem também um sistema de registro: um botão na janela que mostra as imagens recebidas, quando solicitado, salva as imagens. A aplicação deste projeto em robôs subaquáticos será de grande relevância científica. Sobretudo, este projeto foi muito importante para mim, evoluindo meus conhecimentos e me incentivando à pesquisa e a este tema.